WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONYWANIA OPRACOWAŃ GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH NA TERENIE MIASTA POZNANIA

#### wersja 3.0  (29.02.2008)

#### MAPA ZASADNICZA

Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu

(  Celem  „Wytycznych ...” jest ujednolicenie sposobu wykonywania opracowań geodezyjnych

i kartograficznych przez wykonawców prac geodezyjnych, ułatwienie współpracy z MODGiK

i podniesienie jakości opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

(  Podstawą opracowania  „Wytycznych...” są przepisy prawa obowiązujące w geodezji i kartografii (ustawy,

rozporządzenia, standardy techniczne wymienione w rozporządzeniu MSWiA z 24.03.1999r

i instrukcja techniczna G-5).

(  Niektóre z zaleceń nie znajdują się w w/w przepisach i zostały wpisane zgodnie z przyjętymi historycznie

opracowaniami  dawnego katastru obowiązującego w Wielkopolsce.

(  Uwagi dotyczące „ Wytycznych...” prosimy przekazywać do Działu Kontroli MODGiK– pokój 1004.

# SKŁAD OPERATU

## Część techniczna

### Wniosek o przyjęcie operatu z pomiaru do MODGiK - z podanymi długościami inwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu i ilościami przyłączy.

### Sprawozdanie techniczne (na odwrocie wniosku o przyjęcie) powinno zawierać opis czynności wykonanych przy opracowaniu danego obiektu

- w sprawozdaniu należy również ustosunkować się do wytycznych MODGiK zapisanych na wykazie  materiałów (np. w przypadku podwójnej numeracji punktów, różnych współrzędnych jednego punktu itp.).

### Mapa z wywiadu terenowego. W przypadku otrzymania z Ośrodka kopii mapy analogowej i wydruku  z mapy numerycznej, mapę  z wywiadu należy sporządzić na wydruku z mapy numerycznej z zaznaczonymi kolorem czerwonym zmianami. Na wydruku z mapy numerycznej, należy również wykazać rozbieżności (w zakresie uzbrojenia terenu) w treści mapy analogowej i  mapy numerycznej w zakresie opracowania. Kolorem czerwonym należy zaznaczyć również uzbrojenie terenu, które zostało usunięte albo zostało w ziemi i jest nieczynne ( np. w wyniku modernizacji sieci uzbrojenia terenu).

### Szkic z inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie z instrukcją techniczną G-4

- powinien on zawierać m.in.:

- dane ewidencyjne działek,

- nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości,

- kierunek północy,

- numery punktów granicznych,

- szkic osnowy poziomej i wysokościowej wykorzystanej do pomiaru,

- oznaczenia mierzonych szczegółów i opis uzbrojenia zgodnie z instrukcją K-1 (z 1998r.)

w tym :

- ilość, rodzaj i typ inwentaryzowanych przewodów (np. 1ks, 2wo, gn, 2eS, 1Rnw itp.),

- źródło pozyskania danych o położeniu uzbrojenia  (np. 1gn50, 1woB250 itp.),

- zewnętrzny wymiar poziomy i pionowy mierzonych przewodów (jeśli są równe to jeden wymiar) oraz wymiary armatury. Dla przewodów w obudowie należy podać dwie średnice (przewodu i otuliny),

- status przewodu (podać jeżeli jest nieczynny),

- materiał z jakiego przewody są wykonane - zgodnie z instrukcją G-7 (beton, stal, PCV, PE itd.).

- rzędne wysokościowe charakterystycznych punktów przewodów i armatury należy określać  wg instrukcji G-7 (opisując czego podane wysokości dotyczą),

- inne dane o inwentaryzowanym uzbrojeniu pomocne do założenia i prowadzenia operatu GESUT (np. światłowód, przewód w kanalizacji, przewód w otulinie, przewód bez obudowy itp.),

- numer, datę wydania uzgodnień ZUDP (w przypadku braku napisać – brak uzgodnień ZUDP) i określenie zgodności albo niezgodności wykonania z projektem technicznym.

- w przypadku pomiaru, którego wynikiem są współrzędne punktów, należy umieścić je na odwrocie szkicu (w układzie lokalnym m. Poznania),

- w polu – Rodzaj pracy – należy wpisać rodzaj zgłoszonego asortymentu - Inwentaryzacja uzbrojenia terenu (podając rodzaj uzbrojenia, które jest przedmiotem inwentaryzacji),

- z lewej strony szkicu zachować nie zapisany margines (2cm),

- należy określić położenie mierzonych elementów na mapie zasadniczej – rastry,

- należy pokolorować uzbrojenie - wg instrukcji K-1 (z 1998),

- należy jednoznacznie rozróżnić armaturę naziemną od urządzeń podziemnych i nadziemnych podając odpowiednie wymiary,

- w przypadku przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych doziemnych należy podać ilość kabli w wiązce (także „1” – np. 1eS, 2eNA, 1tm, 3tm),

- w przypadku przewodów telekomunikacyjnych w kanalizacji należy podać ilość kanałów (np. tm1, tm4),

- w przypadku inwentaryzacji telekomunikacji należy podać nazwę operatora sieci.

### Raporty obliczeń współrzędnych (również w formie elektronicznej) wszystkich obliczanych punktów

### i wykaz ich współrzędnych (w układzie lokalnym m. Poznania).

### 6.     Nośnik informatyczny zawierający informacje identyfikujące obiekt i wykonawcę oraz wykaz współ-

### rzędnych (w postaci pliku tekstowego) lub plik umożliwiający import danych do systemu  GEO-INFO.

### Wzór i opis pliku jest do pobrania w Dziale Kontroli MODiK.

## Część ewidencyjna

Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym kolorem zielonym zasięgiem obiektu.

III.    Materiały podstawowe – zwrot wszystkich materiałów przygotowanych przez Ośrodek.

### Ogólne uwagi do opracowania obiektu

- Pomiar powykonawczy sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonać przed jego przykryciem 
(art. 27 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i art. 43 ustawy - Prawo budowlane).

- Na mapie z wywiadu zaznaczyć i opisać sieci uzbrojenia terenu, które zostały zlikwidowane oraz te, które pozostały w ziemi i są nieczynne (np. w wyniku wymiany uzbrojenia).

- W przypadku, gdy przedmiotem inwentaryzacji jest przyłącze do budynku, którego brak na mapie zasadniczej, należy na szkicu przedstawić kontur budynku podając miary określające wejście przyłącza do budynku i miary kontrolne budynku (czołówki).

- Poprawki własnego opracowania należy dokonywać w sposób czytelny przez skreślenie i poprawny wpis wraz z podpisem i datą dokonującego zmiany (nie wolno używać korektora).

- Pomiary należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi.

- Należy pamiętać o wpisywaniu KERG, daty oraz podpisywaniu wszystkich dokumentów.

- Należy ponumerować kolejne strony operatu.

- Nie należy wykonywać osobnych szkiców o tej samej treści dla różnych asortymentów opracowań geodezyjnych (należy wykonać jeden szkic zawierający całość opracowania).

- W przypadku pomiaru biegunowego, techniką GPS i niwelacji, do części technicznej operatu należy dołączyć dzienniki pomiarowe (również jeśli powstały w wersji elektronicznej).

- Wykonując pomiar techniką GPS należy dołączyć m in.:

- sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać oprócz danych ogólnych sposób wykonania i datę

pomiarów, opis odbiorników GPS, sposób obliczenia współrzędnych poziomych i wysokości,

opis punktów nawiązania itp.

- raport z uzyskanych wyników pomiaru zawierający wyniki wyrównania osnowy, dzienniki obserwacji

punktów na których były prowadzone obserwacje,

- informację dotyczącą przeliczania współrzędnych na układ lokalny m. Poznania,

- wyniki pomiarów i wykazy współrzędnych w formie elektronicznej.

Przy pomiarach techniką GPS metodą RTK należy:

- przed rozpoczęciem pomiarów wykonać kontrolę zestawu odbiornika poprzez wykonanie pomiaru

kontrolnego na punktach o znanych współrzędnych płaskich i wysokości oraz porównanie tych wartości

z  danymi punktu otrzymanymi z odbiornika (dane dotyczące punktów kontrolnych powinny pochodzić

z materiałów otrzymanych z MODGiK - w uzasadnionych przypadkach, wynikających z zaleceń 
  MODGiK, współrzędne płaskie i wysokość punktów kontrolnych może być wyznaczana metodą 
  pomiarów statycznych),

- na końcu pomiaru należy wykonać drugi niezależny pomiar (po powtórnej inicjalizacji odbiornika i po

upływie co najmniej 30 minut od początku pomiaru) wcześniej mierzonych wybranych punktów, w celu

zachowania pewności wyznaczenia współrzędnych płaskich i wysokości.

- Wynikami pomiaru należy uzupełnić analogową mapę zasadniczą (należy używać znaków stosowanych na istniejącej mapie). Analogową  mapę zasadniczą należy okazać w Dziale Kontroli, w celu sprawdzenia poprawności wykonania prac kameralnych a następnie zwrócić do MODGiK przed oddaniem operatu do kontroli.

- Zinwentaryzowane uzbrojenie należy na mapach do poświadczenia pokolorować zgodnie z instrukcją 
K-1 (z 1998).

- Należy stosować „ramki” wg wzoru MODGiK.

- W sprawozdaniu technicznym należy podać informację o punktach osnowy poziomej i wysokościowej wykorzystanych do pomiaru (czy istnieją w terenie, jaki jest ich stan techniczny, czy opis położenia zgadza się ze stanem faktycznym). Informacje powyższe należy umieścić również na kopiach opisów topograficznych punktów osnowy.

- Osnowę pomiarową należy zakładać zgodnie z wytycznymi technicznymi G-4.1: 2007.

- Obliczone  współrzędne punktów, należy przekazać do zasobu na nośniku informatycznym (w formacie pliku tekstowego ***.txt, używając średnika „ ; ” jako separatora i kropki „ . ” jako znaku oddzielającego miejsce dziesiętne). Podając współrzędną H należy podać czego dotyczy ( np. - wys.terenu, góra przewodu itp.)

- Jeśli  do wykonywania obliczeń wykorzystywany jest standardowy  program geodezyjny (np. C-geo, Win-kalk itp.) - prosimy na nośniku informatycznym przekazać kopię archiwalną opracowanego obiektu – przyspieszy to kontrolę operatu. Programy GEO-IFO, GEO-MAP itp. nie są programami służącymi do obliczeń.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji z grudnia 2005

wprowadził : Janusz Marcinkowski   02.2008 r.