UCHWAŁA NR LII/692/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Naramowice - ul. Karpia” w Poznaniu.

# Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

§ 1

- Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Naramowice - ul. Karpia” w Poznaniu, zwany dalej planem.

- Granicę obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

- Integralnymi częściami uchwały są:

- rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Naramowice – ul. Karpia” w Poznaniu, opracowany w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik Nr 1;

- rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

- rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć obiekt małej architektury, np. kapliczkę, fontannę, rzeźbę, pomnik, bądź wyróżniającą się część budynku, taką jak: attyka, portal, portyk, ryzalit, tympanon, wykusz;

- dachu stromym – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy
o symetrycznym kącie spadku połaci dachowych, mieszczącym się w przedziale od 30º do 45º;

- detalach wystroju architektonicznego – należy przez to rozumieć część budynku, taką jak: otwory okienne i drzwiowe, balkony, gzymsy wieńczące i gzymsy między parterem a pierwszą kondygnacją, attyki, portale, portyki, ryzality, tympanony, wykusze;

- dominancie – należy przez to rozumieć część budynku wyróżniającą się wysokością;

- działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu;

- obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie frontowej elewacji budynku;

- ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 40%;

- parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć parking, na którym każde 5 stanowisk postojowych przedzielone jest zielenią;

- reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

- stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro – przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

- szyldzie – należy przez to rozumieć znak oznaczający siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce świadczenia usług;

- zabudowie typu „willa miejska” – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny
wolno stojący o maksymalnej powierzchni zabudowy 300 m², składający się z jednej klatki schodowej i maksymalnie czterech mieszkań na kondygnacji, lub zespół takich budynków;

- zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zabudowę wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, w której budynki zlokalizowane na tej samej działce albo na działkach graniczących są styczne;

- zieleni – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy oraz ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty roślinnej, w tym trawniki;

- zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć drzewa i krzewy tworzące zwarty szpaler o szerokości zgodnie z rysunkiem planu.

§ 3

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

- ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- dopuszcza się lokalizację:

  - usług nieuciążliwych wbudowanych w partery budynków,

  - sieci infrastruktury technicznej,

  - dróg wewnętrznych,

  - parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- lokalizację zabudowy zwartej, dominant, akcentów architektonicznych, ciągu pieszego wraz z przejściem bramowym, zgodnie z rysunkiem planu;

- zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

- zakaz lokalizacji garaży jednostanowiskowych wolno stojących oraz garaży w parterach budynków.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- na terenie 2MW lokalizację zieleni izolacyjnej wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 1U/P, zgodnie z rysunkiem planu;

- uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

- zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

- zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

- zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszczenie lokalizacji parkingów naziemnych wyłącznie jako parkingów w zieleni.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- na terenie 2MW prace restauratorskie przy zabytkowym obiekcie dawnego schronu piechoty, oznaczonego na rysunku planu jako zabudowa o wartościach kulturowych;

- na terenie 2MW dopuszczenie włączenia murów schronu, jako części parteru, w nowy budynek, z nakazem wyeksponowania ich na elewacji.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- na terenie 3MW lokalizację placu wyznaczonego obowiązującymi liniami zabudowy:

- z nawierzchnią z elementów rozbieralnych,

- zagospodarowanego zielenią nie mniej niż w 30%,

- z zakazem lokalizacji parkingów naziemnych;

- na terenie 3MW lokalizację ciągu pieszego i przejścia bramowego, zgodnie z rysunkiem planu;

- sytuowanie szyldów wyłącznie na budynkach;

- zakaz lokalizacji reklam wolno stojących;

- dopuszczenie lokalizacji reklam na budynkach;

- łączną powierzchnię reklam zlokalizowanych na jednym budynku nie większą niż 4,0 m2;

- zakaz lokalizacji reklam w sposób przesłaniający detale wystroju architektonicznego;

- zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony terenów dróg publicznych.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%;

- powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 30%;

- lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

- dopuszczenie lokalizowania zabudowy wewnątrz terenu pod warunkiem usytuowania jej w odległości nie mniejszej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

- wysokość zabudowy mierzoną w miejscach lokalizacji głównych wejść do budynków:

  - na terenie 1MW – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze – tj. od 6,0 do 7,0 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 12,0 m do najwyższego punktu dachu,

  - na pozostałych terenach – 5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 12,0 do 15,5 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 18,0 m do najwyższego punktu dachu,

  - dominanty – do 20,0 m do najwyższego punktu dachu;

- powierzchnię obrysu zewnętrznego ścian dominanty nie większą niż 100,0 m2;

- poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków do 0,4 m nad poziomem terenu;

- kąt nachylenia połaci dachowych do 30º, z wyjątkiem terenu 3MW;

- na terenie 3MW:

- zabudowę zwartą zgodnie z rysunkiem planu,

- dowolny kąt nachylenia połaci dachowych;

- na terenie 1MW zabudowę typu „willa miejska”;

- minimalną powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne:

- na terenie 1MW – 1000,0 m²,

- na terenach 2MW i 3MW – 2000,0 m²;

- szerokość frontu działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne nie mniejszą niż 20,0 m;

- w przypadku zlokalizowania wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 50,0 m2.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- na terenach 2MW i 3MW zakaz zabudowy w strefie zieleni izolacyjnej;

- na terenie 3MW zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5,0 m licząc od skraju kanału ciepłowniczego z obu stron.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- ustala się dostęp dla samochodów, z uwzględnieniem §10;

      - dla terenu 1MW wyłącznie do terenów 3KD-L i 9KD-L,

      - dla terenu 2MW do terenów 1KD-L i 3KD-L,

      - dla terenu 3MW do terenów 1KD-L, 4KD-L, 12KD-D i do dróg publicznych położonych poza granicami planu;

- ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

  - 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,

  - 5 miejsc postojowych na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

  - 3 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż handlowe,

  - 3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

- dla usług nakazuje się zapewnienie stanowisk do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych;

- nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

  - 2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

  - 2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż handlowe,

  - 2 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

- dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

- nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- na terenie 3MW dopuszcza się zachowanie magistrali ciepłowniczej, jej przebudowę
i remont;

- zakazuje się lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

- zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej, przy czym dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach;

- ustala się maksymalną wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach do 1/3 wysokości tych budynków;

- dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących małogabarytowych lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 4

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/MW, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

  - ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną;

  - dopuszcza się lokalizację:

    - sieci infrastruktury technicznej,

    - dróg wewnętrznych,

    - garaży jedno- i wielostanowiskowych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się:

      - budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

      - lokalizacji garaży w parterach budynków.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

- zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

- zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

- zapewnienie wymaganych standardów akustycznych w budynkach, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

  - zakazuje się lokalizacji reklam;

  - dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na budynkach.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 30%;

- powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 50%;

- lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

- zabudowę mieszkaniową wolno stojącą lub bliźniaczą, realizowaną w układzie kalenicowym wzdłuż ul. Naramowickiej (poza planem);

- garaże wolno stojące lub w zabudowie zwartej, zlokalizowane wyłącznie na tylnej granicy działki, w odległości nie mniejszej niż15,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

- wysokość zabudowy:

  - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe – tj. do 4,0 m do górnej krawędzi elewacji lub jej gzymsu i do 9,0 m do najwyższego punktu dachu,

  - garaży– do 3,0 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 6,0 m do najwyższego punktu dachu;

- dachy strome, dwuspadowe, kryte dachówką ceramiczną;

- kompozycję elewacji frontowych symetryczną względem osi środkowej budynku;

- powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 800,0 m², z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną;

- szerokość frontu działki budowlanej pod zabudowę wolno stojącą nie mniejszą niż  20,0 m
i pod zabudowę bliźniaczą nie mniejszą niż 14,0 m, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- ustala się dostęp dla samochodów do położonej poza granicami planu ul. Naramowickiej oraz do terenów 1KD-L i 8KD-L, z uwzględnieniem §10;

- ustala się zapewnienie w zagospodarowaniu terenów stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

  - 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,

  - 2 miejsca postojowe na każdy budynek jednorodzinny;

- dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

- nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszcza się zachowanie magistrali ciepłowniczej, jej przebudowę i remont;

- zakazuje się lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

- zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

    - ustala się zabudowę usługową;

    - dopuszcza się lokalizację:

      - na terenach 5U, 6U, 7U, 8U i 9U obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

      - sieci infrastruktury technicznej,

      - dróg wewnętrznych,

      - parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem pkt 3 i ust. 2 pkt 3;

    - na terenie 3U zakazuje się lokalizowania garaży.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- lokalizację dominant i akcentów architektonicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

- zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

- zakaz lokalizacji garaży jednostanowiskowych wolno stojących.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- na terenach 5U, 6U, 8U, 9U lokalizację zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu;

- uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej na nie mniej niż 15% działki budowlanej, na której lokalizowany jest obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

- odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

- zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

- zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakazuje się lokalizowania budynków, wymagających komfortu akustycznego
w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dla parkingów naziemnych – nie mniej niż 40% miejsc postojowych zlokalizowanych
w ramach parkingów w zieleni.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- na terenie 3U prace restauratorskie przy zabytkowym obiekcie dawnego schronu piechoty, oznaczonego na rysunku planu jako zabudowa o wartościach kulturowych;

- na terenie 3U dopuszczenie włączenia murów schronu, jako części parteru, w nowy budynek z nakazem wyeksponowania ich na elewacji północnej i południowej;

- na terenie 9U strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- na terenie 1U zakazuje się lokalizacji ogrodzeń od strony terenów dróg publicznych;

- dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na budynkach;

- dopuszcza się lokalizowanie reklam wolno stojących i na budynkach, z uwzględnieniem pkt 4 i 5;

- na terenie 3U zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;

- zakazuje się lokalizacji reklam w sposób przesłaniający detale wystroju architektonicznego.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

  - na terenie 3U – 40%,

  - na pozostałych terenach – 50%;

- powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż:

  - na terenie 3U – 35%,

  - na pozostałych terenach – 20 %;

- lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

- dopuszczenie lokalizowania zabudowy wewnątrz terenu, pod warunkiem usytuowania jej w odległości nie mniejszej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

- wysokość zabudowy:

  - do 4 kondygnacji nadziemnych, tj. od 12,0 do 14,0 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 18,0 m do najwyższego punktu dachu,

  - dla dominant – do 20,0 m, przy czym powierzchnia obrysu zewnętrznego ścian dominanty nie może być większa niż 100,0 m2;

- dachy dowolne;

- powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne nie mniejszą niż 2500,0 m²;

- szerokość frontu działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne nie mniejszą niż 20,0 m;

- w przypadku zlokalizowania wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 50 m2.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- na terenach 5U, 6U, 8U, 9U zakaz zabudowy w strefie zieleni izolacyjnej;

- na terenie 9U zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5,0 m licząc od skraju kanału ciepłowniczego z obu stron.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji infrastruktury technicznej:

- ustala się dostęp dla samochodów, z uwzględnieniem §10:

    - dla terenu 1U do terenów 1KD-L i 13KDW-pp,

    - dla terenu 2U do terenów 1KD-L, 8KD-L i 9KD-L,

    - dla terenu 3U do terenu 8KD-L,

    - dla terenu 4U do terenów 8KD-L i 9KD-L,

    - dla terenu 5U do terenów 3KD-L, 6KD-L, 9KD-L oraz do jezdni położonej
w przedłużeniu terenu 6KD-L, zlokalizowanej wzdłuż odcinka tzw. III ramy komunikacyjnej, poza południową granicą planu,

    - dla terenu 6U do terenów 1KD-L, 3KD-L i 5KD-L oraz do jezdni zlokalizowanej wzdłuż odcinka tzw. III ramy komunikacyjnej, poza południową granicą planu,

    - dla terenu 7U do terenów 1KD-L i 5KD-L,

    - dla terenu 8U do terenów 1KD-L i 4KD-L,

    - dla terenu 9U do terenów 1KD-L i 4KD-L;

- ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

  - 5 miejsc postojowych na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

  - 3 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów oraz obiektów usługowych, z wyjątkiem handlowych,

  - 37 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, teatrach, kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

  - 2 miejsca postojowe na każde 10 łóżek w obiekcie hotelowym,

  - 3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

- nakazuje się zapewnienie poszczególnych terenów stanowisk do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych;

- nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

  - 2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

  - 2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów oraz obiektów usługowych innych niż handlowe,

  - 15 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

  - 5 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

  - 2 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

- dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

- nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- na terenie 9U dopuszcza się zachowanie magistrali ciepłowniczej, jej przebudowę
i remont;

- na terenach 5U, 6U i 7U dopuszcza się zachowanie gazociągu, jego przebudowę
i remont;

- zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej, z wyjątkiem terenu 2U i 9U;

- ustala się maksymalną wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach:

- do 1/2 wysokości tych budynków na terenie 9U,

- do 1/3 wysokości tych budynków na pozostałych terenach;

- zakazuje się lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

- dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących małogabarytowych lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 6

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/P, 2U/P, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

- ustala się tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

- dopuszcza się lokalizację:

  - sieci infrastruktury technicznej,

  - dróg wewnętrznych,

  - parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

  - na terenie 1U/P lokalizację zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu;

  - uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

  - zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

  - nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej na nie mniej niż 15% działki budowlanej, na której lokalizowany jest obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

  - odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

  - zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub po wcześniejszym podczyszczeniu odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

  - zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - zakazuje się lokalizowania budynków, wymagających komfortu akustycznego
w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - dla parkingów naziemnych – nie mniej niż 40% miejsc postojowych zlokalizowanych
w ramach parkingów w zieleni.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się na terenie 2U/P strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

  - zakazuje się lokalizowania reklam o powierzchni większej niż 15 m2;

  - dopuszcza się lokalizowanie reklam wolno stojących i na budynkach;

  - zakazuje się umieszczania reklam w sposób przesłaniający detale wystroju architektonicznego.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

  - powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 50%;

  - powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 20 %;

  - lokalizowanie zabudowy, zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

  - wysokość zabudowy:

- na obszarze 1U/P – do 12,0 m,

- na obszarze 2U/P – do 20,0 m,

- kominów mniejsza niż 50,0 m;

  - dachy dowolne;

  - powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne nie mniejszą niż 2000,0 m²;

  - w przypadku zlokalizowania wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 50 m2.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, na terenie 1U/P ustala się zakaz zabudowy
w strefie zieleni izolacyjnej.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - ustala się dostęp dla samochodów, z uwzględnieniem §10:

      - dla terenu 1U/P do terenu 1KD-L,

      - dla terenu 2U/P do położonej poza granicami planu drogi publicznej oraz do terenu 4KD-L poprzez teren 3ZP;

  - ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

      - 5 miejsc postojowych na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

      - 3 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów oraz obiektów usługowych, z wyjątkiem handlowych,

      - 37 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, teatrach, kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

      - 2 miejsca postojowe na każde 10 łóżek w obiekcie hotelowym,

      - 3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

  - nakazuje się zapewnienie w zagospodarowaniu poszczególnych terenów stanowisk do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych;

  - nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

- 2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

- 2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów oraz obiektów usługowych innych niż handlowe,

- 15 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

- 5 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

- 2 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

  - dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

  - nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - na terenie 1U/P zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej, przy czym dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach;

  - ustala się maksymalną wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach do 1/3 wysokości tych budynków;

  - zakazuje się lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

  - dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 7

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

- ustala się tereny zieleni urządzonej – parki, zieleńce;

- zakazuje się lokalizowania miejsc postojowych, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 3 lit. c;

- dopuszcza się:

      - lokalizację sieci infrastruktury technicznej,

      - lokalizację dróg wewnętrznych, w zakresie zdefiniowanym w ust. 10.

      - zachowanie budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 1ZP.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem terenu 2ZP.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- zagospodarowanie wód opadowych na terenie;

- zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- na terenie 1ZP zachowanie stawu wraz z wyspą;

- na terenie 1ZP zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się na terenie 1ZP:

  - prace restauratorskie przy parku podworskim i dawnym dworze, oznaczonych na rysunku planu jako zabudowa o wartościach kulturowych;

  - dopuszcza się adaptację dawnego dworu na mieszkania lub lokale usługowe.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na budynkach;

- zakazuje się lokalizacji reklam;

- na terenie 1ZP ustala się lokalizację placu zabaw.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej bez możliwości rozbudowy;

- ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż:

  - na terenie 1ZP – 50%,

  - na pozostałych terenach – 60%.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

  - zakaz lokalizacji budynków;

  - na terenie 1ZP zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5,0 m licząc od skraju kanału ciepłowniczego z obu stron.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dla terenu 2ZP zakazuje się dostępu dla samochodów do przyległej drogi publicznej poza granicami planu;

- dla terenu 3ZP dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych i dostęp dla samochodów do terenu 4KD-L, z uwzględnieniem §10;

- dla terenu 1ZP:

  - ustala się dostęp dla samochodów do położonej poza granicami planu ul. Sielawy oraz do terenu 1KD-L, z uwzględnieniem §10,

  - nakazuje się utrzymanie drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp dla samochodów z terenu 1KD-L do budynku dawnego dworu i terenu 1U,

  - nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów,

  - dopuszcza się zachowanie istniejących dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych,

  - dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynki
o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

- ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- na terenie 1ZP dopuszcza się zachowanie magistrali ciepłowniczej, jej przebudowę i remont;

- ustala się zachowanie istniejących kolektorów: sanitarnego o średnicy Ø1000
i deszczowego o średnicy Ø1800;

- zakazuje się lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

- zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 8

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z, 2Z, 3Z, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

    - ustala się tereny zieleni;

    - na terenie 3Z ustala się lokalizację drogi wewnętrznej, łączącej teren 11 KD z obszarem poza wschodnią granicą planu;

    - dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- stosowanie nawierzchni przepuszczalnych;

- zachowanie na terenie 1Z stawu jako zbiornika retencyjnego z urządzeniami podczyszczającymi;

- zakaz umacniania brzegów stawu materiałami uniemożliwiającymi wegetację roślin.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizowania reklam.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz zabudowy, z uwzględnieniem ust. 10.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- zakazuje się dostępu dla samochodów innych niż pojazdy obsługi technicznej do przyległych dróg publicznych, z zastrzeżeniem pkt 2;

- dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

- nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakazuje się lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

- zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 9

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

  - ustala się tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki;

  - dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

  - nasadzenia krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

  - zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizowania reklam.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

  - powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 60%;

  - powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 25%;

  - wysokość zabudowy – do 4,0 m.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - ustala się lokalizację wolno stojących stacji transformatorowych;

  - ustala się dostęp dla samochodów, z uwzględnieniem §10:

- dla terenu 1E do terenu 1KD-L,

- dla terenu 2E do terenu 8KD-L,

- dla terenu 3E do terenu 1KD-L;

  - zakazuje się lokalizacji masztów i nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

  - dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

  - nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 10

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-GPS, 11KD-D, 12KD-D, 13KDW-pp, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

      - na terenach 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-GPS, 11KD-D, 12KD-D ustala się drogi publiczne;

      - na terenie 13KDW-pp ustala się drogę wewnętrzną;

      - dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń, masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- utrzymanie i urządzenie szpalerów drzew, zgodnie z ust.10;

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej deszczowej,

- zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- ustala się lokalizację akcentów architektonicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

- zakazuje się lokalizowania reklam, z wyjątkiem umieszczanych na wiatach przystankowych komunikacji zbiorowej.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizacji budynków.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

      - dla terenu 1KD-L ustala się:

- drogę klasy lokalnej,

- szerokość w liniach rozgraniczających - 16,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

- szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

- lokalizację chodnika po północnej stronie jezdni,

- lokalizację ścieżki rowerowej, o szerokości nie mniejszej niż 2,50 m, po południowej stronie jezdni,

- skrzyżowania z 9KD-L, drogą lokalną poza północną granicą planu, 3KD-L, 5KD-L, 4KD-L, 12KD-D,

- ochronę i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew po południowej stronie jezdni,

- dostęp dla samochodów:

      - na tereny 2MW, MN/MW, 1U, 1E, 3E i 13KDW-pp nie więcej niż po
1 zjeździe,

      - 1 zjazdem na drogę wewnętrzną, poza północną granicą planu,

      - na tereny 1ZP, 7U i 1U/P nie więcej niż po 2 zjazdy,

      - na tereny 6U i 8U nie więcej niż po 3 zjazdy,

      - na tereny 3MW i 2U nie więcej niż po 4 zjazdy,

      - na teren 9U – nieograniczoną ilością zjazdów;

      - dla terenu 2KD-L ustala się:

- fragment pasa drogi klasy lokalnej, położonej poza granicą planu,

- szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu;

      - dla terenu 3KD-L ustala się:

- drogę klasy lokalnej,

- szerokość w liniach rozgraniczających - 16,50 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

- szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

- lokalizację chodnika po zachodniej stronie jezdni,

- lokalizację chodnika o szerokości nie mniejszej niż 2,25 m, po wschodniej stronie jezdni,

- skrzyżowanie z 1KD-L,

- wzdłuż terenów 5U i 6U lokalizację szpalerów drzew po obu stronach jezdni;

- zachowanie istniejących kolektorów: sanitarnego o średnicy Ø1000
i deszczowego o średnicy Ø1800;

      - dla terenu 4KD-L ustala się:

- drogę klasy lokalnej,

- szerokość w liniach rozgraniczających - 30,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

- szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

- lokalizację chodnika o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m, po zachodniej stronie jezdni,

- lokalizację ścieżki rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m, po wschodniej stronie jezdni,

- skrzyżowanie z 1KD-L,

- lokalizację szpalerów drzew po obu stronach jezdni,

- dostęp dla samochodów do terenu 2U/P poprzez 2 zjazdy na teren 3Z i drogi wewnętrzne na tym terenie;

      - dla terenu 5KD-L ustala się:

- drogę klasy lokalnej,

- szerokość w liniach rozgraniczających - 19,50 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

- szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

- lokalizację chodników po obu stronach jezdni,

- dopuszczenie zakończenia chodnika po wschodniej stronie jezdni wejściem na teren 1Z,

- skrzyżowanie z 1KD-L,

- lokalizację szpalerów drzew po wschodniej stronie jezdni;

      - dla terenu 6KD-L ustala się:

- fragment pasa drogowego planowanej poza granicami planu drogi klasy lokalnej, tzw. ulicy obsługującej, usytuowanej wzdłuż tzw. III ramy komunikacyjnej,

- szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu,

- szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

- lokalizację chodnika po północnej stronie jezdni,

- skrzyżowania z 7KD-L i 9KD-L;

      - dla terenu 7KD-L ustala się:

- fragment pasa drogowego planowanej poza granicami planu drogi klasy lokalnej, tzw. ulicy obsługującej, usytuowanej wzdłuż tzw. III ramy komunikacyjnej,

- szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu,

- szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

- lokalizację chodnika po północnej stronie jezdni,

- skrzyżowanie z 6KD-L i 9KD-L,

- zakaz dostępu dla samochodów do przyległego terenu,

- zachowanie istniejących kolektorów: sanitarnego o średnicy Ø1000
i deszczowego o średnicy Ø1800;

      - dla terenu 8KD-L ustala się:

- drogę klasy lokalnej,

- szerokość w liniach rozgraniczających - 14,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

- szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

- lokalizację chodników po obu stronach jezdni,

- skrzyżowanie z 9KD-L,

- uzupełnienie szpaleru drzew zlokalizowanego po północnej stronie jezdni;

      - dla terenu 9KD-L ustala się:

- drogę klasy lokalnej,

- szerokość w liniach rozgraniczających - 18,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

- szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

- lokalizację chodników po obu stronach jezdni,

- skrzyżowania z 1KD-L, 8KD-L oraz 7KD-L i 6KD-L,

- zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew;

      - dla terenu 10KD-GPS ustala się:

- drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego, fragment drogowego węzła „Naramowicka” przeznaczony dla pieszych i rowerzystów,

- szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu,

- szerokość chodnika nie mniejszą niż 5,00 m,

- szerokość ścieżki rowerowej przebiegającej na kierunku północ-południe nie mniejszą niż 2,00 m;

      - dla terenu 11KD-D ustala się:

- drogę klasy dojazdowej,

- szerokość w liniach rozgraniczających - 12,50 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

- lokalizację chodnika po zachodniej stronie jezdni,

- lokalizację wyłącznie jednego zjazdu na drogę wewnętrzną na terenie 3Z;

      - dla terenu 12KD-D ustala się:

- drogę klasy dojazdowej,

- szerokość w liniach rozgraniczających - 9,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

- skrzyżowanie z 1KD-L,

- plac do zawracania na zakończeniu jezdni,

- lokalizację chodników po obu stronach jezdni;

      - dla terenu 13KDW-pp ustala się:

- lokalizację parkingu,

- szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu,

- dostęp dla samochodów 1 zjazdem do terenu 1KD-L oraz 1 zjazdem do przedłużenia terenu 1KD-L poza obszarem planu;

      - nakazuje się lokalizowanie nowych dróg w powiązaniu z istniejącymi lub projektowanymi, zgodnie z ustaleniami planu;

      - zakazuje się wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów na terenach dróg publicznych;

      - dopuszcza się przystosowanie dróg klasy L do prowadzenia komunikacji zbiorowej autobusowej;

      - dopuszcza się lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

      - dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

      - nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

Grzegorz Ganowicz