## UCHWAŁA NR XXII/276/VI/2011

# RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 6 grudnia 2011r.

| w sprawie | miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” - Umultowo Wschód część A w Poznaniu. |
| --- | --- |

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” – Umultowo Wschód część A w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną planu, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” – Umultowo Wschód część A w Poznaniu;

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek pełniący funkcję garażu lub budynek z pomieszczeniami gospodarczymi, technicznymi;

2) budynku rzemieślniczym – należy przez to rozumieć budynek pełniący funkcję warsztatu, w którym nie jest prowadzona działalność produkcyjna, lub budynek, w którym prowadzone są nieuciążliwe usługi dla ludności, takie jak: zakłady fotograficzne, fryzjerskie, krawieckie, kosmetyczne, kaletnicze;

3) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych od 30° do 45°;

4) dominancie – należy przez to rozumieć element architektoniczny lub element kompozycji urbanistycznej, wyróżniający się formą lub wysokością, ułatwiający orientację w terenie;

5) jezdni głównej – należy przez to rozumieć jezdnię lokalizowaną w pasie drogowym wzdłuż osi drogi, nieprowadzącą ruchu dojazdowego do przyległych terenów;

6) jezdni serwisowej – należy przez to rozumieć jezdnię lokalizowaną w pasie drogowym, prowadzącą ruch dojazdowy do jezdni głównych i terenów przyległych;

7) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie o wysokości do 1,5 m od poziomu terenu, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy pełne dopuszczone są jedynie do wysokości 0,3 m od poziomu terenu;

8) parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć parking naziemny, na którym każde 5 stanowisk postojowych przedzielone jest zielenią wysoką;

9) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

10) poddaszu użytkowym – należy przez to rozumieć poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;

11) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

12) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

13) Systemie Informacji Miejskiej – należy przez to rozumieć system nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, w tym tablice z nazwami ulic, tablice z numerami posesji, tablice informujące o budynkach użyteczności publicznej, kierunkowskazy, plany miasta;

14) szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

15) tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz informacji na potrzeby funkcjonowania ogrodu działkowego.

§ 3

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN, 47MN, 48MN, 49MN, 50MN, 51MN, 52MN, 53MN, 54MN, 55MN, 56MN, 57MN, 58MN, 59MN i 60MN, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się:

a) dachy płaskie lub strome,

b) sytuowanie szyldów wyłącznie na elewacjach frontowych budynków pierwszej kondygnacji nadziemnej do wysokości 4,0 m nad poziomem terenu;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

c) reklam,

d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza się:

a) zachowanie istniejących budynków usługowych i rzemieślniczych, z uwzględnieniem ust. 3 pkt 11 i 12,

b) lokalizację wolno stojących budynków usługowych, na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN i 3MN, wyłącznie w strefie oznaczonej na rysunku planu, z uwzględnieniem ust. 3 pkt 11 i 12 oraz ust. 5 pkt 12 lit. j,

c) lokalizację ogrodzeń ażurowych,

d) lokalizację elementów Systemu Informacji Miejskiej.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zachowanie istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew lub krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zachowanie otwartego cieku wodnego na terenach oznaczonych symbolami 38MN, 49MN i 54MN z dostępem do cieku w celu jego konserwacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie zachowania skanalizowanego cieku na terenach oznaczonych symbolami 57MN, 58MN, 59MN i 60MN;

5) ochronę oraz zakaz zmiany sposobu użytkowania, oznaczonego na rysunku planu siedliska łęgu wiązowo-olszowego, na terenie 37MN;

6) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

7) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

8) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

9) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku lokalizacji zabudowy usługowej - usług oświaty;

12) nakaz uzyskania wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

13) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

14) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkalnych wolno stojących:

a) z dopuszczeniem lokalizacji budynków bliźniaczych na terenach oznaczonych symbolami 9MN, 11MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 35MN, 38MN, 43MN, 44MN, 45MN i 46MN,

b) z dopuszczeniem lokalizacji budynków szeregowych na terenach oznaczonych symbolami 10MN, 12MN i 18MN;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury,

b) sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 5 - 8,

c) dojść i dojazdów,

d) garaży nie więcej niż dwustanowiskowych,

e) dróg wewnętrznych;

3) dopuszczenie lokalizacji na każdej działce budowlanej, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, łącznie nie więcej niż:

a) jednego budynku mieszkalnego,

b) jednego budynku pomocniczego;

4) dopuszczenie lokalizacji na każdej działce budowlanej, na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, łącznie nie więcej niż:

a) jednego budynku mieszkalnego,

b) jednego budynku pomocniczego,

c) jednego budynku usługowego wyłącznie w strefie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu;

5) zakaz lokalizacji zabudowy usługowej: szpitali, hoteli, usług oświaty, na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN i 3MN;

6) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniejszą niż:

a) 450,0 m2 - dla zabudowy bliźniaczej lub szeregowej na terenach oznaczonych symbolami 10MN, 11MN, 12MN, 16MN, 17MN i 18MN,

b) 600,0 m2 - dla zabudowy wolno stojącej na terenach oznaczonych symbolami 11MN, 16MN, 17MN i 18MN,

c) 1000 m2 – na terenach innych niż wymienione w lit. a i b;

7) powierzchnię zabudowy działki budowlanej w przypadku zabudowy:

a) wolno stojącej nie większą niż 25%, z uwzględnieniem pkt 8,

b) bliźniaczej nie większą niż 35%,

c) szeregowej nie większą niż 40%;

8) dopuszczenie zwiększenia powierzchni zabudowy działki budowlanej do nie więcej niż 40%, na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN i 3MN;

9) powierzchnię zabudowy dla budynków pomocniczych nie większą niż 50,0 m2;

10) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 40%, z uwzględnieniem pkt 11;

11) dopuszczenie zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej do nie mniej niż 30% na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN lub dla działek budowlanych w przypadku zabudowy szeregowej;

12) w zakresie kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków mieszkalnych:

- w przypadku dachów płaskich do 2 kondygnacji nadziemnych jednak nie więcej niż 8,0 m,

- w przypadku dachów stromych 1 kondygnację nadziemną i użytkowe poddasze jednak nie więcej niż 10,0 m,

b) dla budynków mieszkalnych dopuszczenie 1 kondygnacji podziemnej,

c) wysokość budynków pomocniczych i usługowych – 1 kondygnację nadziemną:

- w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 3,5 m,

- w przypadku dachów stromych nie więcej niż 6,0 m,

d) dla budynków pomocniczych i usługowych zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej,

e) nakaz zastosowania od strony terenów komunikacji attyki wyprowadzonej powyżej najwyższego punktu dachu, przynajmniej z trzech stron budynku pomocniczego i usługowego z dachem płaskim,

f) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z zastrzeżeniem lit. g - k,

g) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych w głębi działki, bez przekraczania wyznaczonych linii zabudowy,

h) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych w głębi istniejącej działki, w przypadku kiedy szerokość frontu działki uniemożliwia sytuowanie budynku zgodnie z wyznaczoną obowiązującą linią zabudowy,

i) dopuszczenie zachowania zabudowy zlokalizowanej przed wyznaczoną linią zabudowy,

j) lokalizację budynków usługowych na terenach 1MN, 2MN i 3MN, zgodnie z wyznaczonymi obowiązującymi liniami zabudowy,

k) lokalizację budynków na działkach budowlanych graniczących z lasem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

l) zastosowanie dachówki lub materiałów dachówkopodobnych do pokrycia dachów stromych,

ł) zakaz rozbudowy istniejących budynków usługowych, z wyjątkiem zlokalizowanych na terenach 1MN, 2MN i 3MN, w strefie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu,

m) zakaz rozbudowy istniejących budynków rzemieślniczych.

6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych wraz z ich obszarem oddziaływania, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 7.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala się dostęp działek budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, do terenów bezpośrednio przyległych dróg publicznych lub poprzez tereny dróg wewnętrznych, z uwzględnieniem pkt 2;

2) dopuszcza się dostęp działek budowlanych na terenach 21MN, 24MN i 28MN do ulicy Naramowickiej, zlokalizowanej poza obszarem planu, poprzez tereny 1ZI, 2ZI i 3ZI, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 3;

3) zapewnienie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na poszczególnych działkach budowlanych w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,

b) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) 45 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) 10 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b- e, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

4) zapewnienie lokalizacji stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych,

b) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów oświatowych,

e) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a - d;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej;

6) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) skablowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych SN kolidujących z zabudową;

8) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej.

8. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 4

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U i 9MN/U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się:

1) lokalizację budynków:

a) mieszkalnych,

b) mieszkalno-usługowych,

c) usługowych;

2) dachy płaskie lub strome;

3) sytuowanie szyldów wyłącznie na elewacjach frontowych budynków pierwszej kondygnacji nadziemnej do wysokości 4,0m nad poziomem terenu;

4) lokalizację parkingów dla zabudowy usługowej wyłącznie jako parkingów w zieleni;

5) zakaz lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

c) wolno stojących garaży wielostanowiskowych,

d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

6) dopuszczenie zachowania istniejących budynków usługowych i rzemieślniczych, z uwzględnieniem ust. 3 pkt 10 - 11;

7) dopuszczenie lokalizacji elementów Systemu Informacji Miejskiej;

8) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) lokalizację zabudowy usługowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzewi krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

5) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej z uwzględnieniem przepisów odrębnych, lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

7) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) lokalizację przy budynkach mieszkalno-usługowych i usługowych, miejsc osłoniętych zielenią o nawierzchni utwardzonej dla lokalizacji pojemników umożliwiających zbiórkę odpadów;

9) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku lokalizacji zabudowy usługowej - usług oświaty, oraz dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów szpitali w miastach – w przypadku lokalizacji szpitali, zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) nakaz uzyskania wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

12) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących;

2) dopuszczenie sytuowania reklam wyłącznie na elewacjach budynków usługowych od strony terenów komunikacji, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 15% łącznej powierzchni elewacji.

6. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) lokalizację budynków jako wolno stojących, z uwzględnieniem pkt 2 lit. a - b;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynków bliźniaczych dla działek istniejących o szerokości frontu nie większej niż 18,0 m,

b) budynków pomocniczych lub usługowych dobudowanych do budynków mieszkalnych,

c) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 300,0 m2,

d) obiektów małej architektury,

e) sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem ust. 8 pkt 5 - 8,

f) dojść i dojazdów,

g) garaży, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5 lit. c,

h) dróg wewnętrznych;

3) dopuszczenie wydzielenia działek pod infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) lokalizację na każdej działce budowlanej nie więcej niż:

a) jednego budynku mieszkalnego lub jednego budynku usługowego,

b) jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego,

c) jednego budynku mieszkalno-usługowego i jednego budynku pomocniczego;

5) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 1000,0 m2;

6) powierzchnię zabudowy działki budowlanej dla zabudowy:

a) wolno stojącej nie większą niż 35%,

b) bliźniaczej nie większą niż 40%;

7) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 40%;

8) powierzchnię zabudowy dla budynków pomocniczych nie większą niż 50,0 m2;

9) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy:

a) wolno stojącej nie mniejszą niż 18,0 m,

b) bliźniaczej nie mniejszą niż 14,0 m;

10) w zakresie kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

- w przypadku dachów płaskich do 2 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 8,0 m,

- w przypadku dachów stromych 1 kondygnacja nadziemna i użytkowe poddasze i nie więcej niż 10,0 m,

b) dla budynków mieszkalnych dopuszczenie 1 kondygnacji podziemnej,

c) wysokość budynków usługowych i mieszkalno-usługowych, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 7MN/U i 8MN/U – 1 kondygnacja nadziemna:

- w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 4,0 m,

- w przypadku dachów stromych nie więcej niż 7,0 m,

d) wysokość budynków usługowych i mieszkalno-usługowych na terenach oznaczonych symbolami 7MN/U i 8MN/U – 2 kondygnacje nadziemne:

- w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 8,0 m,

- w przypadku dachów stromych nie więcej niż 10,0 m,

e) wysokość budynków pomocniczych – 1 kondygnacja nadziemna:

- w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 3,5 m,

- w przypadku dachów stromych nie więcej niż 6,0 m,

f) dla budynków usługowych i pomocniczych zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej,

g) nakaz zastosowania od strony terenów komunikacji attyki wyprowadzonej powyżej najwyższego punktu dachu, przynajmniej z trzech stron budynku pomocniczego i usługowego z dachem płaskim,

h) lokalizację budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, z dopuszczeniem wysunięcia elementów takich jak: wykusze, balkony, galerie i tarasy przed linię zabudowy na odległość nie większą niż 1,5 m,

i) lokalizację budynków usługowych zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy,

j) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych i usługowych w głębi działki, bez przekraczania wyznaczonych linii zabudowy,

k) dopuszczenie zachowania zabudowy zlokalizowanej poza liniami zabudowy.

7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych wraz z ich obszarem oddziaływania, z uwzględnieniem ust. 8 pkt 7.

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1) dostęp działek budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, do terenów przyległych dróg publicznych lub poprzez tereny dróg wewnętrznych;

2) zapewnienie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działce budowlanej w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,

b) 32 stanowiska postojowe na każdych 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych i rzemieślniczych, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) 45 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) 10 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g) 20 stanowisk postojowych na każde 10 łóżek w szpitalach, w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

h) 50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek w hotelach, w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

i) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. c - h, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3) zapewnienie lokalizacji stanowisk postojowych dla rowerów w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych i rzemieślniczych;

b) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych,

d) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów oświatowych,

e) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

f) 2 stanowiska postojowe na każde 10 łóżek w szpitalach,

g) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b - f;

4) w przypadku lokalizacji obiektów usługowych zapewnienie miejsc przeładunku i postoju w granicach działki budowlanej, poza stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych, dla obsługi obiektów i terenów samochodami ciężarowymi;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej;

6) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) skablowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych SN kolidujących z zabudową;

8) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej.

9. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U i 5U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod zabudowę usługową.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się:

1) dachy strome na terenach 4U;

2) dachy płaskie lub strome na terenach 1U, 2U, 3U i 5U;

3) sytuowanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynku;

4) lokalizację parkingów naziemnych w sąsiedztwie budynków usługowych, wyłącznie jako parkingów w zieleni;

5) zakaz lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

c) wolno stojących garaży wielostanowiskowych na terenach 2U, 3U i 4U,

d) stacji paliw,

e) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

6) dopuszczenie lokalizacji:

a) ogrodzeń ażurowych lub żywopłotów,

b) dominanty na terenie 4U, zgodnie z rysunkiem planu,

c) elementów Systemu Informacji Miejskiej.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) lokalizację zabudowy usługowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew lub krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

5) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie, z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

7) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) lokalizację miejsc osłoniętych zielenią, o nawierzchni utwardzonej dla lokalizacji pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę odpadów;

9) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) nakaz uzyskania wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

12) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku lokalizacji zabudowy usługowej – usług oświaty, zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów szpitali w miastach, w przypadku lokalizacji szpitali, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących;

2) sytuowanie reklam wyłącznie na elewacjach budynków usługowych od strony terenu komunikacji, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 15% łącznej powierzchni elewacji.

5. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury,

b) sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 5 - 10,

c) dojść i dojazdów, z uwzględnieniem § 9 ust.7 pkt 2,

d) parkingów naziemnych w sąsiedztwie budynku usługowego, wyłącznie jako parkingu w zieleni,

e) garaży,

f) dróg wewnętrznych;

2) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 1500,0 m2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne;

3) dopuszczenie wydzielenia działek pod infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%;

5) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 30%;

6) w zakresie kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków usługowych:

- w przypadku dachów płaskich do 2 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 10,0 m,

- w przypadku dachów stromych do 2 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 12,0 m,

b) dopuszcza się lokalizację 1 kondygnacji podziemnej z wyjątkiem terenów 2U i 3U,

c) nakaz zastosowania od strony terenów komunikacji, attyki wyprowadzonej powyżej najwyższego punktu dachu, przynajmniej z trzech stron budynku usługowego z dachem płaskim,

d) wysokość dominanty, na terenie 4U nie więcej niż 14,0 m,

e) dopuszczenie zachowania zabudowy zlokalizowanej poza liniami zabudowy,

f) lokalizację budynków, zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy z dopuszczeniem wysunięcia elementów takich jak: wykusze, balkony, galerie, tarasy oraz schody przed linię zabudowy na odległość nie większą niż 1,5 m.

6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych, wewnętrznych oraz dróg poza planem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zapewnienie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, na poszczególnych terenach w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 32 stanowiska postojowe na każdych 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych i rzemieślniczych, w tym 2 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) 37 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych, w tym 5 stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) 45 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) 10 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f) 50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek w hotelach, w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g) 20 stanowisk postojowych na każde 10 łóżek w szpitalach, w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

h) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

i) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej lokali usługowych, innych niż wymienione w lit. b - h, w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3) zapewnienie lokalizacji stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych i rzemieślniczych;

b) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów oświatowych,

d) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych,

e) 5 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych,

f) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

g) 2 stanowiska postojowe na każde 10 łóżek w szpitalach,

h) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b - g;

4) zapewnienie miejsc przeładunku i postoju w granicach działki budowlanej, dla obsługi obiektów i terenów samochodami ciężarowymi poza stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej;

6) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

7) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

9) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) w przypadku lokalizacji instalacji radiokomunikacyjnej na budynkach, wysokość konstrukcji wsporczej nie może być większa niż 8,0 m.

7. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 6

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US/ZP, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod teren sportu i zieleni urządzonej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zachowanie istniejącego kortu tenisowego w zieleni;

2) zakaz lokalizacji:

a) parkingów,

b) ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

c) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie lokalizacji elementów Systemu Informacji Miejskiej;

4) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub żywopłotów.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zachowanie istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew lub krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

5) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) nakaz uzyskania wymaganych standardów akustycznych na granicach oraz w sąsiedztwie terenów o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

7) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) zakaz lokalizacji:

a) reklam,

b) tymczasowych obiektów budowlanych;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury.

5. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów, z uwzględnieniem § 9 ust. 7 pkt. 2;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30%.

6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, ustala się zakaz zabudowy.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1) dostęp terenu do przyległej drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zapewnienie lokalizacji stanowisk postojowych dla rowerów;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci elektroenergetycznej;

4) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zakaz lokalizacji stacji transformatorowych.

8. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 7

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZD, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod ogród działkowy.

2. zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) budynku administracyjnego,

b) altan,

c) tablic informacyjnych,

d) ogrodzeń ażurowych lub żywopłotów;

2) ustala się:

a) dach stromy dla budynku administracyjnego,

b) dachy płaskie lub strome dla altan,

c) sytuowanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynku administracyjnego;

3) zakaz lokalizacji:

a) ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

b) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zachowanie istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew lub krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

4) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) lokalizację miejsc osłoniętych zielenią, o nawierzchni utwardzonej dla lokalizacji pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę odpadów;

8) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) nakaz ograniczenia zmian naturalnego ukształtowania;

11) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji:

1) reklam;

2) tymczasowych obiektów budowlanych.

6. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 3 – 8,

b) dojść i dojazdów,

c) stanowisk postojowych wyłącznie jako parkingów w zieleni;

2) dopuszczenie wydzielenia:

a) działki dla potrzeb infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 50,0 m2, w przypadku wymiany stacji transformatorowej słupowej na wolno stojącą,

b) działek pod infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz lokalizacji:

a) garaży,

b) budynków pomocniczych;

4) powierzchnię zabudowy:

a) dla budynku administracyjnego nie większą niż 100,0 m2,

b) dla altan nie większą niż 25,0 m2;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 60%;

6) sposób kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynku administracyjnego – 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 8,0 m,

b) wysokość altan - 1 kondygnacja nadziemna:

- w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 4,0 m,

- w przypadku dachów stromych nie więcej niż 6,0 m,

c) parametry i wskaźniki w zakresie nie definiowanym ustaleniami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1) dostęp terenu do przyległych dróg wewnętrznych i drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zapewnienie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla rowerów i pojazdów osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczenie lokalizacji dla celów gospodarczych własnych ujęć wody;

7) dopuszczenie zachowania stacji transformatorowej słupowej;

8) w przypadku lokalizacji instalacji radiokomunikacyjnej na budynkach wysokość konstrukcji wsporczej nie może być większa niż 8,0 m.

8. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 8

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP i 2ZP, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod zieleń urządzoną.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się:

1) zagospodarowanie terenu jako jednej spójnej kompozycji przestrzennej, z uwzględnieniem:

a) siedliska łęgu wiązowo-olszowego oraz cieku wodnego na terenie 1ZP,

b) cieków wodnych na terenie 2ZP;

2) zakaz lokalizacji:

a) ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

b) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

c) tymczasowych obiektów budowlanych;

3) dopuszczenie lokalizacji elementów Systemu Informacji Miejskiej;

4) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych lub żywopłotów.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów i pnączy o charakterze parkowym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych, z wyjątkiem dróg rowerowych;

4) zachowanie otwartego cieku wodnego z zapewnieniem dostępu w celu jego konserwacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) ochronę oraz zakaz zmiany sposobu użytkowania, oznaczonego na rysunku planu siedliska łęgu wiązowo-olszowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zachowanie istniejącego ukształtowania terenu;

7) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

8) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:

1) zakaz lokalizacji reklam;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury,

b) tablic informacyjnych.

5. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji, z uwzględnieniem ust. 3 pkt 3 - 4:

a) placów zabaw i gier,

b) sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 2 – 4,

c) dróg pieszych i rowerowych,

d) dojść i dojazdów;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 80%.

6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, ustala się zakaz zabudowy.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1) dostęp terenów do przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz lokalizacji stacji transformatorowych.

8. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 9

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL i 3ZL, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod lasy.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się:

1) zagospodarowanie terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) ogrodzeń wyłącznie ażurowych, wynikających z prowadzenia gospodarki leśnej i planu urządzenia lasu,

b) tablic informacyjnych,

c) elementów Systemu Informacji Miejskiej,

d) obiektów małej architektury.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania, z uwzględnieniem pkt 2;

2) wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych;

4) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) nakaz ograniczenia zmian naturalnego ukształtowania.

4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam.

5. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie ustala się sposobu użytkowania innego niż leśny.

6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się:

1) zagospodarowanie zgodne z planem urządzenia lasu;

2) zakaz lokalizacji budynków.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1) dostęp terenów 1ZL i 2ZL do przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dostęp terenu 3ZL do drogi publicznej poprzez teren US/ZP lub tereny US/ZP i 2U;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

4) zakaz lokalizacji stacji transformatorowych.

8. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 10

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZI, 2ZI i 3ZI, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod zieleń izolacyjną, tworzącą gęste nasadzenia zieleni niskiej, średniej oraz wysokiej, głównie zimozielonej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się zakaz lokalizacji:

1) ogrodzeń;

2) parkingów.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zachowanie istniejących drzew, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie wprowadzenia nowych nasadzeń drzew lub krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie wycięcia lub przesadzenia drzew i krzewów kolidujących z budową dojść i dojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji:

1) reklam;

2) tymczasowych obiektów budowlanych.

5. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów formowanych w pasy o szerokości nie mniejszej niż 4,0 m;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 2 - 4,

b) dróg pieszo-rowerowych,

c) dojść i dojazdów;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 80%.

6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się zakaz zabudowy.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1) dostęp terenów do przyległych dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz lokalizacji stacji transformatorowych.

8. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 11

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01KD-L, 02KD-L, 03KD-L, 04KD-L, 01KD-D, 02KD-D, 03KD-D, 04KD-D, 05KD-D, 06KD-D, 07KD-D, 08KD-D, 09KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D1, 12KD-D2, 12KD-D3, 13KD-D1, 13KD-D2, 13KD-D3, 14KD-D1, 14KD-D2, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D1, 18KD-D2, 18KD-D3, 19KD-D1, 19KD-D2, 19KD-D3, 19KD-D4, 20KD-D1, 20KD-D2, 20KD-D3, 20KD-D4, 21KD-D1, 21KD-D2, 21KD-D3, 21KD-D4, 22KD-D1, 22KD-D2, 22KD-D3, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 32KD-D, 33KD-D, 01KD-Dx, 02KD-Dx, 03KD-Dx i 04KD-Dx, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod drogi publiczne.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) elementów Systemu Informacji Miejskiej,

b) obiektów małej architektury;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu,

b) reklam,

c) tymczasowych obiektów budowlanych,

d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę istniejących drzew oraz dopuszczenie wprowadzenia nowych nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem w pkt 4;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki na terenach: 16KD-D, 18KD-D1, 18KD-D2, 18KD-D3, 19KD-D1, 19KD-D2, 19KD-D3, 19KD-D4, 21KD-D2, 21KD-D3, 21KD-D4, 22KD-D1, 22KD-D3, 23KD-D, 33KD-D, 01KD-Dx, 02KD-Dx, 03KD-Dx i 04KD-Dx, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) w przypadku przebudowy układu drogowego dopuszczenie wycięcia lub przesadzenia drzew kolidujących z tą inwestycją;

6) dopuszczenie stosowania rozwiązań technicznych umożliwiających obniżenie emisji hałasu komunikacyjnego;

7) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizacji budynków.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) lokalizację rzędów drzew, w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem lokalizacji zjazdów;

2) dopuszczenie na terenie 03KD-L i 04KD-L lokalizacji:

a) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,

b) kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej,

c) przystanków komunikacji autobusowej bezpośrednio przy jezdni.

6. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, z uwzględieniem ust. 7 pkt 14 - 16.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) klasyfikacje dróg publicznych:

a) klasy lokalnej – KD-L,

b) klasy dojazdowej – KD-D i KD-Dx;

3) lokalizację na terenach 01KD-L, 02KD-L, 03KD-L i 04KD-L:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) obustronnych chodników,

c) obustronnych ścieżek rowerowych, wyłącznie na terenie 04KD-L,

d) stanowisk postojowych na terenach 03KD-L i 04KD-L,

e) skrzyżowania typu rondo na połączeniu drogi 04KD-L z drogami 14KD-D2 i 20KD-D1,

f) wyspy środkowej na terenie 03KD-L, na odcinku między drogami 12KD-D1 i 13KD-D1;

4) przystosowanie drogi na terenie 04KD-L do uspokojonego ruchu przez dopuszczenie lokalizacji wysp dzielących jezdnie lub przesunięcia odcinków osi jezdni w stosunku do środka pasa drogowego;

5) przystosowanie jezdni na terenie 03KD-L i 04KD-L do wprowadzenia komunikacji autobusowej;

6) lokalizację na terenach 01KD-D, 02KD-D, 03KD-D, 04KD-D, 05KD-D, 06KD-D, 07KD-D, 08KD-D, 09KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D1, 12KD-D2, 12KD-D3, 13KD-D1, 13KD-D2, 13KD-D3, 14KD-D1, 14KD-D2, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D1, 18KD-D2, 18KD-D3, 19KD-D1, 19KD-D2, 19KD-D3, 19KD-D4, 20KD-D1, 20KD-D2, 20KD-D3, 20KD-D4, 21KD-D1, 21KD-D2, 21KD-D3, 21KD-D4, 22KD-D1, 22KD-D2, 22KD-D3, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 32KD-D i 33KD-D:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) obustronnych chodników z dopuszczeniem lokalizacji w przekroju poprzecznym drogi chodnika jednostronnego,

c) wyspy środkowej z placem zabaw na terenie 01KD-D,

d) placu do zawracania na nieprzelotowym zakończeniu drogi,

e) dopuszcza się zamianę jezdni i chodników na pieszo-jezdnię;

7) powiązanie jezdni na terenach 23KD-D, 24KD-D i 29KD-D z jezdnią serwisową w ulicy Naramowickiej zlokalizowanej poza obszarem planu;

8) zakaz powiązania jezdni na terenach 11KD-D, 25KD-D i 27KD-D z jezdnią w ulicy Naramowickiej zlokalizowaną poza obszarem planu;

9) dopuszczenie skanalizowania cieku na terenach 24KD-D, 26KD-D, 28KD-D, 31KD-D, 32KD-D, 33KD-D;

10) dopuszczenie lokalizacji chodnika z możliwością zamiany na drogi pieszo-rowerowe na terenach 01KD-Dx, 02KD-Dx, 03KD-Dx i 04KD-Dx;

11) lokalizację zjazdów na działki budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych i chodników, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

13) dopuszczenie lokalizacji innych niż ustalone niniejszym planem elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi w zakresie nie definiowanym planem;

14) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej;

15) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

16) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 12

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01KDW, 02KDW, 03KDW, 04KDW, 05KDW, 06KDW, 07KDW, 08KDW, 09KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW i 14KDW, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod drogi wewnętrzne.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) elementów Systemu Informacji Miejskiej,

b) obiektów małej architektury;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) reklam,

b) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu,

c) tymczasowych obiektów budowlanych,

d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę istniejących drzew oraz dopuszczenie wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie wycięcia lub przesadzenia drzew kolidujących z przebudową układu drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasów drogowych, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;

3) lokalizację placu do zawracania na nieprzelotowym zakończeniu drogi, z wyjątkiem terenu 10KDW;

4) lokalizację zjazdów na działki budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni;

6) dopuszczenie skanalizowania cieku na terenie 13KDW;

7) dopuszczenie lokalizacji innych niż ustalone niniejszym planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej;

9) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

10) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 13

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E i 5E, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod infrastrukturę techniczną – elektroenergetykę.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się:

1) lokalizację stacji transformatorowych;

2) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych;

3) dachy płaskie lub strome.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3) nakaz doprowadzenia lub utrzymania jakości gleby i ziemi na poziomie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) nakaz uzyskania wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych standardach akustycznych w środowisku.

4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam.

5. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 60%;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 25%;

3) wysokość budynków stacji transformatorowych do nie więcej niż 3,6 m;

4) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 2 - 4.

6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1) dostęp działek do terenów przyległych dróg publicznych;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem instalacji radiokomunikacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz