## UCHWAŁA NR XXIV/324/VII/2016

# RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 lutego 2016r.

| w sprawie | miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce - Północ” część D w Poznaniu. |
| --- | --- |

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce - Północ” część D w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce - Północ” część D w Poznaniu;

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) akcencie urbanistycznym – należy przez to rozumieć część budynku wyróżniającą się z otoczenia formą architektury i wysokością;

2) artykulacji elewacji – należy przez to rozumieć kompozycję oraz podziały elewacji, takie jak: rozmieszczenie otworów drzwiowych i okiennych, ryzality, pilastry, wykusze, gzymsy, portale;

3) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 70% całego ogrodzenia;

5) pasażu usługowym – należy przez to rozumieć ciąg pieszy z zabudową usługową po obu jego stronach, przeprowadzony przez wnętrze kwartału zabudowy lub przez budynek;

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynków na powierzchnię terenu;

7) bramie przejazdowej – należy przez to rozumieć wydzielony w parterze budynku przejazd lub przejście piesze;

8) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedziby lub miejsca wykonywania działalności;

9) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej;

10) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem lub tablicą informacyjną;

11) zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć układ zabudowy, w którym ściany boczne budynku lokalizowane są na granicach z sąsiednimi działkami budowlanymi i nie mają otworów okiennych ani drzwiowych na tych ścianach.

§ 3

W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczony symbolem MW/U;

2) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP;

3) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L.

§ 4

1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się, zgodnie z rysunkiem planu:

a) na terenie MW/U lokalizację:

- akcentu urbanistycznego,

- podcieni,

b) na terenie ZP lokalizację obiektu małej architektury lub pomnika;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem sieci trakcyjnej,

b) klimatyzatorów, wentylatorów, kolektorów słonecznych, anten i stacji bazowych telefonii komórkowej na elewacjach budynków chronionych planem,

c) budynków na terenach zieleni i dróg, z wyjątkiem kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe,

d) schodów i pochylni na terenach dróg, obsługujących tereny położone poza terenami dróg,

e) garaży wielopoziomowych nadziemnych,

f) naziemnych stanowisk postojowych na terenie ZP;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) dodatkowych obiektów małej architektury lub pomników, bram przejazdowych oraz ciągów pieszych,

b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,

c) wiat na przystankach komunikacji zbiorowej,

d) ścieżek rowerowych,

e) urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu,

f) pasaży usługowych,

g) elementów systemu informacji miejskiej, oznaczeń urządzeń technicznych oraz symboli narodowych.

2. W zakresie zasad lokalizacji ogrodzeń:

1) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń:

a) z betonowych elementów prefabrykowanych,

b) na terenach zieleni urządzonej i terenach dróg, z wyjątkiem służących zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu;

2) na terenie MW/U dopuszcza się lokalizację ogrodzeń ażurowych do wysokości nie większej niż 1,8 m.

3. W zakresie zasad lokalizacji urządzeń reklamowych:

1) zakazuje się lokalizacji urządzeń reklamowych:

a) na terenach dróg,

b) na budynkach wpisanych do rejestru zabytków i chronionych planem, z uwzględnieniem pkt 2 lit. c,

c) wolno stojących,

d) z wykorzystaniem ekranów plazmowych lub typu LED;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych:

a) w wiatach przystankowych na terenach dróg,

b) na budynkach usługowych, w obrębie parteru, równolegle do ściany, w miejscach nieprzesłaniających otworów okiennych i detali architektonicznych,

c) stanowiących ofertę gastronomiczną, sytuowanych przy wejściu do lokalu gastronomicznego, w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 m2, z wyłączeniem podświetlanych kasetonów.

4. W zakresie zasad lokalizacji szyldów:

1) zakazuje się lokalizacji szyldów:

a) z wykorzystaniem: ekranów plazmowych lub typu LED,

b) sytuowanych prostopadle do ściany budynku, w formie podświetlanych kasetonów, z uwzględnieniem pkt 2 lit. d i e;

2) dopuszcza się lokalizację szyldów:

a) na budynku, równolegle do ściany, w formie tablic szklanych, metalowych lub drewnianych, sytuowanych przy wejściu do budynku między parapetem okna parteru a górną krawędzią drzwi, w miejscach nieprzesłaniających detali architektonicznych budynków, o powierzchni pojedynczego szyldu nie większej niż 0,5 m2,

b) na budynku, równolegle do ściany, w formie metalowych lub szklanych odrębnych liter lub znaków, w miejscach nieprzesłaniających otworów okiennych i detali architektonicznych, o wielkości boku każdego z elementów nie większej niż 45 cm,

c) prostopadle do ściany budynku, w formie ażurowych elementów metalowych lub drewnianych, sytuowanych na tej samej wysokości, w przedziale od 2,50 m do 4,0 m nad poziomem terenu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 2,0 m, wysuniętych od lica ściany na głębokość nie większą niż 0,8 m, o powierzchni nie większej niż 0,5 m2, mierzonej po obrysie zewnętrznym,

d) w formie podświetlanych kasetonów lub neonów dla znaków identyfikujących aptekę, w formie równoramiennego krzyża, o powierzchni nie większej niż 0,5 m2,

e) w formie podświetlanych kasetonów lub neonów dla znaków identyfikujących obiekty użyteczności publicznej, typu: szpital, straż pożarna, policja.

5. W zakresie zasad lokalizacji tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych dopuszcza się lokalizację:

1) tablic informacyjnych;

2) słupów ogłoszeniowych wyłącznie na terenach dróg i zieleni urządzonej:

a) o wysokości nie większej niż 5,0 m,

b) o proporcji podstawy do wysokości 1:3,

c) składających się z trzech wyodrębnionych części: cokołu, części ekspozycyjnej i daszku z dopuszczeniem zakończenia detalem, np. zegarem.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:

a) na terenie ZP:

- zachowanie i uzupełnienie zieleni,

- lokalizację drzew, w wyznaczonych na rysunku planu miejscach orientacyjnej lokalizacji rzędów drzew,

b) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni terenu wolnych od utwardzenia,

c) ochronę drzew, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nasadzeń na danym terenie,

d) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej,

e) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej,

f) w zakresie wód opadowych i roztopowych:

- zagospodarowanie w granicach działki lub odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, z uwzględnieniem tiret drugie,

- z terenów dróg odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,

g) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego:

- uzyskanie wymaganych standardów akustycznych w środowisku jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców,

- stosowanie zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach wymagających komfortu akustycznego,

- uzyskanie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b,

b) stosowania w budynkach pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację drzew w innych miejscach niż wskazane na rysunku planu,

b) lokalizację kondygnacji podziemnych,

c) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) na terenie całego obszaru planu ochronę fragmentu zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A239 z dnia 6.10.1982 r.;

2) zachowanie:

a) na terenach: ZP, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L kształtu ulicy Kościelnej z obszarem zieleni pośrodku, jako pozostałości dawnej wsi Jeżyce,

b) budynków chronionych planem, wskazanych na rysunku planu, z dopuszczeniem ich przebudowy, pod warunkiem utrzymania:

- artykulacji elewacji,

- formy dachu,

- detali architektonicznych.

§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się stosowanie jednorodnych elementów małej architektury, nawierzchni i oświetlenia, w obrębie poszczególnych terenów dróg oraz terenów zieleni urządzonej.

§ 8

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem MW/U, z zastrzeżeniem § 6:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy zwartej zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a-c,

b) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 1%,

c) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

- 90% dla działek narożnikowych,

- 70% dla pozostałych działek,

d) wysokość zabudowy:

- nie większą niż 20,0 m, z zastrzeżeniem tiret drugie,

- dla akcentu urbanistycznego wskazanego na rysunku planu, podwyższenie o nie więcej niż 4,0 m,

e) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 3,0 i nie większą niż 5,4,

f) dowolną geometrię dachów,

g) powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 1000 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,

h) dostęp do przyległych dróg publicznych, w tym zlokalizowanych poza granicą planu, z zastrzeżeniem lit. i,

i) zakaz dostępu dla samochodów do ulicy J.H. Dąbrowskiego, znajdującej się poza granicą planu,

j) co najmniej 1 miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) wolno stojących obiektów handlowych,

b) jednokondygnacyjnych garaży naziemnych,

c) wolno stojących stacji transformatorowych;

3) dopuszcza się:

a) wysunięcie przed linię zabudowy części budynku na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m nad poziomem terenu, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, wykusze, o nie więcej niż:

- 1,2 m, w przypadku, gdy linia zabudowy stanowi jednocześnie linię rozgraniczającą terenów dróg,

- 2,0 m, w przypadku, gdy linia zabudowy nie pokrywa się z linią rozgraniczającą terenów dróg,

b) wycofanie nie więcej niż 20% długości ściany budynku o nie więcej niż 1,0 m od obowiązującej linii zabudowy,

c) lokalizację lokali usługowych, w tym handlowych, w parterach budynków mieszkalnych,

d) lokalizację miejsc postojowych, z uwzględnieniem pkt 1 lit. j.

§ 9

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem ZP:

1) ustala się:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej terenu nie mniejszy niż 45%,

b) lokalizację ścieżki rowerowej,

c) dostęp do przyległych dróg;

2) zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych dla pojazdów samochodowych.

§ 10

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L ustala się:

1) na terenach KD-L - drogę klasy lokalnej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zapewnienie parametrów jezdni i skrzyżowań wymaganych dla prowadzenia komunikacji autobusowej;

4) na terenie 1KD-L:

a) lokalizację:

- jezdni,

- co najmniej jednostronnego chodnika i fragmentu ścieżki rowerowej, z uwzględnieniem lit. b,

- przystanków autobusowych,

b) w miejscach ograniczeń terenowych dopuszczenie zamiany chodnika i ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową;

c) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów;

5) na terenie 2KD-L lokalizację:

a) jezdni,

b) co najmniej jednostronnego chodnika,

c) przystanków autobusowych;

6) na terenie 3KD-L:

a) lokalizację:

- jezdni,

- obustronnych chodników i co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z uwzględnieniem lit. b,

- przystanków autobusowych;

b) w miejscach ograniczeń terenowych dopuszczenie zamiany chodników i ścieżek rowerowych na ścieżki pieszo-rowerowe;

c) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów.

§ 11

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;

2) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;

3) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów pasa drogowego, w tym drogowych obiektów inżynierskich, schodów, pochylni;

4) dopuszczenie stosowania rozwiązań przeciwhałasowych, z wykluczeniem ekranów akustycznych.

§ 12

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

2) maksymalną wysokość w rejonie lotniska Poznań-Ławica:

a) dla zabudowy do 136 m n.p.m.,

b) dla obiektów budowlanych trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów i anten do 126 m n.p.m.

§ 13

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci;

2) w miejscach wskazanych na rysunku planu zachowanie:

a) istniejących kolektorów sanitarnych, z dopuszczeniem ich przełożenia,

b) istniejących podziemnych magistrali cieplnych, z dopuszczeniem ich przełożenia;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

4) dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejących stacji transformatorowych;

5) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej, dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2.

§ 14

Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz