## Załącznik nr1b do Umowy In-I.272...........  z dnia ………….

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania 150 fabrycznie nowych, nieużywanych zestawów komputerowych:

PRODUCENT KOMPUTERA: ................................................................................................................

MODEL KOMPUTERA: ..........................................................................................................................

ZAINSTALOWANY SYSTEM OPERACYJNY ....................................................................................

PRODUCENT MONITORA: ...................................................................................................................

MODEL MONITORA: .............................................................................................................................

osiągających w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 SE ver. 2.0.1.89 – wyniki podane w Formularzu ofertowym (test przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym załączniku), spełniających niżej wymienione wymogi:

KONFIGURACJA MINIMALNA

Komputer stacjonarny. Obudowa uniwersalna umożliwiająca postawienie jej zarówno poziomo jak i pionowo.

Wydajność zestawu komputerowego w oparciu o test programem BAPCo SYSmark 2014 SE ver. 2.0.1.89: - Office Productivity min. 900 punktów, - Overall Rating min. 900 punktów, (test przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym załączniku) Płyta główna wyposażona w całości w kondensatory typu „Solid-State”,

Pamięć RAM 8GB (w dwóch identycznych modułach),

Dysk 240 GB bez elementów ruchomych i mechanicznych, Napęd DVD-RW,

Karta sieciowa Ethernet 10/100Mb/s typu „Wake on Lan” zapewniająca możliwość: włączenia i wyłączenia komputera przez sieć obsługę VLAN-ów (802.1q), dostępu uwierzytelnianego w sieci przewodowej metodą IEEE 802.1X w oparciu o protokół RADIUS

Karta grafiki, rozdzielczość 1920x1080 przy najwyższej jakości kolorów (32 bity),

1 wolny slot PCI i 1 wolny slot PCI Express x1 lub 2 wolne sloty PCI Express x1, 6 portów USB (ver. 2.0/3.0), z których min. 2 porty wyprowadzone na przednim panelu obudowy (w tym min. 1 port USB 3.0)

Plug and play support,

Mysz optyczna z pokrętłem i podkładką, kabel minimum 1,5m,

Klawiatura US – Windows z kablem minimum 1,5m, klawiatura musi spełniać wymagania określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. (Dz.U.1998.148.973), Monitor LCD 21-22”, format 16:9, ekran matowy, rozdzielczość 1920x1080, max. czas reakcji plamki 5 ms, jasność 250cd/m2, kąt widzenia: w pionie 160o, w poziomie 160o, głośniki wewnętrzne, regulacja wysokości ekranu, TCO 6, Energy Star 6, kabel połączeniowy karta graficzna – monitor (monitor musi współpracować poprawnie z oferowanym komputerem), monitor musi spełniać wymagania określone w pkt 2.1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. (Dz.U.1998.148.973)

Licencja na Microsoft Windows 10 Professional PL (klucz licencyjny zapisany przez producenta komputera w BIOSie (UEFI)) – zainstalowany (preinstalowany przez producenta komputera) Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit – (licencję wraz z oryginalnymi atrybutami legalności dostarcza Sprzedający) lub równoważny.

Dodatkowe wymogi dotyczące zestawów komputerowych zawarte w cenie:

Wszystkie zestawy komputerowe muszą być identyczne, Komponenty komputera muszą być przystosowane do poprawnej pracy zarówno w pionie jak i w poziomie. BIOS komputerów musi posiadać funkcjonalność blokowania dostępu do listy wyboru urządzenia bootującego (disabled/enabled Boot Menu), Nośniki Recovery (w ilości 10% dostawy) dla Microsoft Windows 10 PL Professional,

Zapewnienie …………… gwarancji producenta na dostarczone zestawy komputerowe (oświadczenie producenta),

Zapewnienie support’u technicznego i usługi Hot Line przez okres gwarancji, Oświadczenie niezależnego ośrodka badawczego, że maksymalna głośność oferowanych komputerów nie przekracza 35 dB, mierzona zgodnie z normami PN-ISO 9296/7779 w pozycji operatora w trybie pracy IDLE, Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego, że dostarczone licencje wraz z atrybutami legalności są oryginalne. Oświadczenie zawiera wszystkie numery licencji na dostarczone systemy operacyjne

Kupujący ma prawo otwarcia obudów komputerów celem weryfikacji ich zgodności z zapisami umowy, Sprzęt dostarczony do siedziby Kupującego (Pl. Kolegiacki 17, V piętro, pok. 522). W ramach dostawy Sprzedający zobowiązany jest wykonać w obecności Kupującego, na dwóch losowo wskazanych przez Kupującego zestawach komputerowych, test ich wydajności, zgodnie z poniższymi wymaganiami, potwierdzający zadeklarowane przez Sprzedającego wyniki wydajnościowe (test przeprowadzony na programie BAPCo – SYSmark),

Wymagania dla testu wydajnościowego:

Test wydajnościowy przeprowadzony programem firmy BAPCo – SYSmark 2014 SE w wersji 2.0.1.89. Test przeprowadzony przy standardowych ustawieniach opcji w konfiguracji programu (zaznaczone wszystkie opcje Recommended i Required) i dla wszystkich scenariuszy. Test przeprowadzany dla jednokrotnego przebiegu (Iterations=1) oraz z włączoną opcją „Conditioning Run”, Test przeprowadzany na oferowanym zestawie komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional wersja 64 bit (system preinstalowany przez producenta komputera bez dokonywania jego zmian, dopuszcza się jedynie doinstalowanie oficjalnych sterowników producenta do poszczególnych podzespołów zestawu komputerowego, np. płyta główna, karta graficzna, karta sieciowa, itp.) oraz przy ustawionej rozdzielczości ekranu - 1920x1080@60Hz i jakości kolorów - najwyższa (32 bity).. Wszystkie podzespoły oferowanego zestawu muszą pracować w zakresie parametrów ustawionych przez producenta danego podzespołu. Niedozwolony jest tzw. overclocking tj. podwyższenie częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub jakiegokolwiek innego podzespołu ponad wartości ustawione przez jego producenta.

..................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, potwierdzający prawdziwość danych zawartych na stronie nr 1-2 niniejszego załącznika