Część 3 							Załącznik nr 3 do umowy  ……………………………………...

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

| Nazwa zadania | : | Prace remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w Straży Miejskiej Miasta Poznania. |
| --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | : | Budynek Straży Miejskiej Miasta Poznania |
| Kod Obiektu wg PKOB | : | 1220 |
| Adres obiektu | : | 60-734 Poznań, ul. Głogowska 26 |
| Zamawiający | : | Miasto Poznań Straż Miejska Miasta Poznania |
| Kategorie robót wg CPV | : | 45000000-7 Roboty budowlane 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

| 1. Część opisowa | 3 |
| --- | --- |
| 1.2 Opis budynku | 3 |
| 1.3 Opis przedmiotu zamówienia | 3 |
| 1.4 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia | 4 |
| 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia | 4 |
| 2.1 Przygotowanie terenu budowy | 4 |
| 3 Część informacyjna | 4 |
| 3.1 Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | 4 |
| 3.2 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem przedmiotowego zamierzenia budowlanego | 5 |

- Część opisowa

  - Zadanie polega na wykonaniu prac remontowych w pomieszczeniach piwnicznych w Straży Miejskiej Miasta Poznania w lokalizacji Głogowska 26  zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym .

  - Opis budynku

|  | Charakter budynku | budynek administracyjny, użyteczności publicznej |
| --- | --- | --- |
|  | Typ budynku | ściany zewnętrzne i wewnętrzne ceglane |
|  | Napięcie sieci elektrycznej | 230/400V |

  - Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach piwnicznych w Straży Miejskiej Miasta Poznania

Szczegółowy opis prac:

1) Kompletny remont pomieszczenia [06] przeznaczonego na szatnię  polegający na:

-m.in. skuciu powierzchni tynkarskiej, zagruntowania ścian, wyrównaniu podłoża, wykonaniu hydroizolacji, uszczelnieniu przejść rur, wykonanie obrzutki renowacyjnej, ułożenie tynku renowacyjnego ( w systemie KÖSTER lub równoważnym) na odcinku ściany zewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami 05 a 07

-uzupełnieniu ubytków tynkarskich na pozostałej powierzchni ścian i sufitu pomieszczenia 06 (skucie tynku niezwiązanego z podłożem lub rozwarstwionego)

-montaż Stalowych klap rewizyjnych (typ.  EI30 800x800mm/750x750mm Promat-Typ SP lub równoważny) do pomieszczeń 08 i 09 oraz towarzyszące prace murarskie

- wymiana okien ( 2szt ) na okna PCV

- uprzątnięcie gruzu zalegającego w kanale przyokiennym (na całej długości)

-malowanie pomieszczenia (min. usunięcie starej farby, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, malowanie) – kolor biały

2) Kompletny remont pomieszczenia [07] przeznaczonego na pom. techniczne polegający na:

-m.in. skuciu powierzchni tynkarskiej, zagruntowania ścian, wyrównaniu podłoża, wykonaniu hydroizolacji, uszczelnieniu przejść rur, wykonanie obrzutki renowacyjnej, ułożenie tynku renowacyjnego ( w systemie KÖSTER lub równoważnym)

-demontażu okna zewnętrznego oraz drzwi

-zamurowania otworu okiennego z pozostawieniem otworu rewizyjnego 60x60cm (przy nadprożu). W otwór rewizyjny należy wstawić obustronnie kratkę wentylacyjną.

- wykonanie otworu rewizyjnego w ścianie działowej (na potrzeby rozprowadzenia systemu wentylacji z planowanej do umieszczenia w pomieszczeniu 07 centrali wentylacyjnej.  Otwór należy obustronnie zamknąć kratką wentylacyjną 60x60cm

-malowanie pomieszczenia (min. usunięcie starej farby, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, malowanie) kolor biały

-dostawa i montaż (wraz z obróbką, uzupełnieniem ubytków i ich malowaniem )  nowych drzwi [typu Thermod H2O lub równoważnych]-(drzwi wodoodporne z tulejami wentylacyjnymi lub wcięciem wentylacyjnym; poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy wzmacniany włóknem szklanym rama konstrukcyjna: aluminium anodowane w kolorze naturalnym wypełnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3)  i ościeżnicy (Samonośna ościeżnica drzwi wodoodpornych wykonana z profili z aluminium anodowanego) wraz z osprzętem zamykanych od środka i od zewnątrz na klucz

-wymiana instalacji elektrycznej ( oświetlenie LED,  gniazdka elektryczne w ilości min. 3szt, przewody elektryczne m.in. 3x2,5 MM2 )

3)Remont podłogi w pomieszczeniach piwnicznych wskazanych na rzucie polegający na:

m.in. uzupełnienie ubytków, Gruntowanie podłoża, wylewka samopoziomującą do 5mm, ewentualnym szlifowaniu podłoża, montaż wykładziny na klej, uszczelnienie łączeń. Wykładzinę należy ułożyć z wywinięciem na ścianę 10cm.

Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i sprzęt niezbędne dla realizacji zlecenia w tym dostawę 	wykładziny wykładzina PCV-min. gr. 2.0mm typu TARKETT, warstwa ścieralna min. 0,7mm 	spełniająca wymogi wzmożonego ruchu wg EN660 trudnopalna wg PN-B-02854-kolor i deseń 	zgodny z istniejącym w obiekcie

Pomieszczenia piwniczne objęte remontem podłogi:

-pom. 06

-pom. 07

-korytarz wraz z przestrzenią  przy windzie

Zgodnie z legendą na rzucie jest to obszar obrysowany kolorem czerwonym.

  - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Wizja lokalna

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają wykonawców   z 	konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i uwzględnienia innych nieopisanych 	uwarunkowań.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Przygotowanie terenu budowy.

Terenem objętym robotami  jest pomieszczenie piwniczne budynku.

Należy zabezpieczyć cały obszar wykonywania zadania przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić właściwe warunki BHP wykonującym roboty (w przypadku obecności innych firm wykonawczych na terenie budynku należy zapewnić koordynatora BHP) . W budynku dostępne są - woda i prąd. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń na szatnię dla pracowników oraz nie gwarantuje miejsc postojowych dla samochodów.

Niezwłocznie, nie później niż na koniec dnia roboczego należy uprzątnąć miejsce prowadzonych prac z odpadów remontowych (typu gruz, resztki instalacji).

Gromadzenie odpadów winno się odbywać w kontenerze ustawionym przy obiekcie na wyznaczonym miejscu. Po zakończonych robotach wymagane jest uporządkowanie miejsca prowadzonych prac i wywiezienie odpadów na koszt Wykonawcy.

  - Inne wymagania.

- Czas gwarancji udzielonej przez wykonawcę -  min. 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym.

- Część informacyjna

  - Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  - Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

    - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane. Dz.U. 2018 poz.1202

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U.nr 180 z 2004r. Poz. 1860).

Załączniki:

1) Rzut piwnicy