Załącznik nr 8 do SIWZ  NOWY

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu zlokalizowanego przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giętarka mechaniczna | sztuka | 1 | Gięcie prętów zbrojeniowych oraz prętów i rur o przekroju kołowym, sześciokątnym, kwadratowym i prostokątnym. Zakres średnicy giętych prętów od 6 do 40 mm Regulowana prędkość obrotowa w zakresie od 3,5 do 11 obr/min Kąt cięcia od 0 do 180 st. Silnik o mocy ok. 3kW Waga do 600 kg |
| 2 | Giętarka ręczna | sztuka | 6 | Giętarka do prętów wyposażona w łożysko Pręty gładkie gięte w rowku min. fi 12 Pręty gładkie gięte wokół rdzenia min fi 15 Waga do 8 kg Długość całkowita 850mm |
| 3 | Nożyce ręczna | sztuka | 3 | Nożyce z siłownikiem hydraulicznym do prętów i drutów używanych przy zbrojeniu betonu Do cięcia prętów o średnicy do 12 mm Długość ramion do 500 mm |
| 4 | Stoły zbrojarskie 2-stanowiskowe z umocowanymi płytkami stalowymi i imadłem | sztuka | 4 | Wymiar blatu min 200 cm x 90 cm Zamontowane 2 płytki z bolcami do prostowania prętów na przeciwległych narożnikach stołu Rozstaw bolców na płytce z możliwością dopasowanie do prostowanych prętów Zamontowane imadło Nogi i stelaż wykonane z stalowych profili zamkniętych 2 szafki zamykane na zamek cylindryczny |
| 5 | Szlifierka kątowa 2200W | sztuka | 3 | Szczotki węglowe wymieniane z zewnątrz Możliwość zamontowania uchwytu bocznego w 3 pozycjach co 90° Pobór mocy ok 2200 W Prędkość obrotowa min 8200 obrotów/min Średnica ściernicy 180mm Gwint wrzeciona M-14x2 Waga do 6,5 kg |
| 6 | Wkrętarka akumulatorowa | sztuka | 3 | Dwubiegowa udarowa wkrętarko wiertarka akumulatorowa. Bezszczotkowy silnik prądu stałego. Prędkość obrotowa: 1 bieg 0-400 obrotów/min., 2 bieg 0-1500 obrotów/min., Zdolność wiercenia stal/drewno/beton 13/38/13 mm, Szybkomocujący uchwyt wiertarski Waga do 2,2 kg, Wyposażenie: walizka systemowa, 2 akumulatory litowo-jonowe 18V/3Ah, ładowarka. |
| 7 | Zgrzewarka kleszczowa | sztuka | 1 | Zgrzewarka kleszczowa typu Tecna 7902P z wyposażeniem o parametrach: - kontrola pulsacji prądu zgrzewania - układ kompensacyjny - naliczanie czasu zgrzewania w chwili, kiedy przepłynie odpowiednia wartość prądu zgrzewania - zgrzewanie prętów na krzyż (stal niestopowa) do średnicy 8mm - wymienne ramiona - zgrzewanie blach o grubości 2,5+2,5mm - napięcie zasilania:400 V - zabezpieczenie zwłoczne 16 A - chłodzenie powietrzem - długość ramion od 120mm do 130mm - waga do 18 kg W wyposażeniu dobrany wagowo balanser np. 9357-9358, ruchome zawieszenie np. 7551, dodatkowe ramiona o dł. min. 250mm, elektrody, przewody zasilające. |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dalmierz laserowy | sztuka | 1 | Zasięg pomiarowy: 0,05 – 40,00 m Dokładność pomiarowa ± 1,5 mm (0,3 – 30 m) Czas pomiaru < 0,5 s Czas pomiaru, maks.: 4 s Zasilanie: 4 × 1,5 V Ciężar, ok.: 0,175 kg |
| 2 | Tyczka geodezyjna wysokość min. 2 m | sztuka | 1 | Tyczka geodezyjna o wysokości min. 2 m, składana wykonana z aluminium, zakończona grotem stalowym |
| 3 | Taśmy miernicze (komplet: 5 m, 10 m, 15 m, 50 m) | sztuka | 1 | Zestaw taśm mierniczych o długości 5 m, 10 m, 15 m, 50 m. Taśma wykonana ze stali lub elastycznego włókna szklanego, pokryta warstwą ochronną przed korozją i ścieraniem. |
| 4 | Łata miernicza niwelacyjna składana (5 m) | sztuka | 1 | Aluminiowa składana łata miernicza niwelacyjna o długości 5m W komplecie libella i pokrowiec Waga do 2 kg. |
| 5 | Szlifierka kątowa | sztuka | 3 | Moc nominalna od 1400 W Gwint wrzeciona szlifierki - M 14 Średnica tarcz - 125 mm Prędkość obrotowa bez obciążenia min 10000 obr/min Waga do 2,3kg |
| 6 | Wiertarka | sztuka | 3 | Moc min: 700W Zdolność wiercenia stal/drewno/beton 13/30/16 mm, Dwa tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem Waga do 2,2kg |
| 7 | Opalarka | sztuka | 3 | Temperaturę i wydatek powietrza można ustawiać w min. 9 zakresach Moc znamionowa min 2000W Waga do 1kg Wyposażenie: walizka, 3 różne dysze |
| 8 | Zagęszczarka do gruntów | sztuka | 1 | Zagęszczarka do gruntów Masa do: 130kg Wymiary płyty min: 60x40 cm Silnik: czterosuwowy chłodzony powietrzem, wyposażony w czujnik poziomu oleju moc min 5,0 KM |
| 9 | Niwelator laserowy | sztuka | 1 | Laserowy o następujących parametrach: automatyczny laser pracujący w poziomie, możliwość wprowadzenia spadku, odłączana klatka chroniąca głowicę, zasięg 150 m z detektorem laserowym, wiązka pionowa 90, długa żywotność baterii zapewniająca pracę bez zbędnych przerw. |
| 10 | Cyfrowy aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa) | sztuka | 1 | Lustrzanka cyfrowa: matryca o rozdzielczości 18 mln pikseli, czułość ISO: 100-6400, możliwość nagrywania filmów HD, nie mniej niż 14 mln efektywnych pikseli, co najmniej 20-krotny zoom optyczny, co najmniej 4-krotny zoom cyfrowy, ogniskowa (ekwiwalent dla 35 mm) co najmniej w zakresie 25-600 mm, co najmniej 10 programów tematycznych, automatyka ostrości (śledzenie ostrości, wykrywanie twarzy, światło wspomagające AF), samowyzwalacz, możliwość nagrywania dźwięku stereo, możliwość wykonywania zdjęć macro, wyposażony w akumulator, ładowarkę, złącze USB, AV, torba |
| 11 | Pilarka tarczowa ręczna | sztuka | 1 | - moment obrotowy 5 Nm, - moc min 1200W, - głębokość cięcia regulowana min. 0-55 mm, - średnica tarczy 160 mm, - króciec do podłączania instalacji odsysania wiórów, - waga do 5kg, - dołączona szyna prowadząca min 1500mm |
| 12 | Ręczne ściski stolarskie | sztuka | 1 | komplet 10szt. ścisków o długości od 20 do 120 cm. |
| 13 | Szlifierka taśmowa | sztuka | 1 | Pobór mocy min. 900 W, prędkość taśmy 500 m/min., długość taśmy 610-620 mm, szerokość taśmy 100 mm, ciężar do 7 kg |
| 14 | Wiertarka | sztuka | 1 | − moc min. 600 W, zasilanie: napięciem 230 V − wyposażona w co najmniej 2-biegi i przewód zasilający min. 2 m, − możliwa płynna regulacja obrotów, − wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe oraz rękojeść dodatkową z możliwością obrotu o 360°, − średnica wrzeciona ok. 43 mm, − wyposażona w zębaty uchwyt wiertarski oraz uchwyt SDS Plus, − zakres mocowania od 3 do 20 mm, − gwarancja 3 lata, zapewniony serwis pogwarancyjny. |
| 15 | Wyrzynarka | sztuka | 1 | napęd elektryczny 230V, 50-60 Hz, moc silnika min. 550 W, obroty min 0-2500 min -1 |
| 16 | Szlifierka oscylacyjna | sztuka | 1 | napęd elektryczny 230V, 50-60 Hz, moc min. 450 W, prędkość obrotowa 10÷12 tys. min, średnica stopy szlifierskiej 125÷150 mm, mimośrodowość min 2,5 mm |
| 17 | Frezarka górnowrzecionowa | sztuka | 1 | - napięcie zasilania 230V, - moc min 2100W, - prędkość obrotowa 8000-21000 obr/min bez obciążenia, - rozmiar uchwytu 8-12 mm, - waga do 8kg |
| 18 | Strugarka | sztuka | 3 | szerokość strugania min. 80 mm, grubość strugania min. 4 mm, prędkość obrotowa na biegu jałowym min 12 tys. obr./min. moc silnik min. 1 kW waga do 3,5 kg |
| 19 | Wkrętarka | sztuka | 1 | Dwubiegowa udarowa wkrętarko wiertarka akumulatorowa. Bezszczotkowy silnik prądu stałego. Prędkość obrotowa: - 1 bieg 0-400 obrotów/min., - 2 bieg 0-1500 obrotów/min., Zdolność wiercenia stal/drewno/beton 13/38/13 mm, Szybkomocujący uchwyt wiertarski Waga do 2,2 kg, Wyposażenie: walizka systemowa, 2 akumulatory litowo-jonowe 18V/3Ah, ładowarka. |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica biała suchościeralna | sztuka | 1 | Wymiar tablicy min. 100 x 80 cm, wyposażona w półkę na przybory Powierzchnia: tablica biała, magnetyczna, suchościeralna o idealnie gładkiej powierzchni lakierowanej Obramowanie: rama wykonana z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze srebrnym Mocowanie tablicy w narożnikach. W zestawie komplet elementów mocujących. |
| 2 | Tablica flipchart | sztuka | 1 | Flipchart magnetyczny - suchościeralny rozmiar min. 60x90 cm. Rama aluminiowa, tablica umocowana na trójnożnym stojaku, maksymalna wysokość ok 180 cm, możliwość zawieszenia bloków, poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu haków. |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego, ul. Dąbrowskiego 163, 60-101 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tachometr optyczny ze stroboskopem | sztuka | 3 | Tachometr optyczny oraz stroboskop Optyczny pomiar prędkości obrotowej w zakresie min. 5 do 99 999 RPM Stroboskop w zakresie min.: 100 do 100 000 FRM/RPM Dokładność pomiarów: 0,1% Kontrastowy wyświetlacz LCD Wyposażenie: futerał ochronny |
| 2 | Miernik rezystancji izolacji | sztuka | 1 | Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową. Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji. Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...750 V. Pamięć min 500 wpisów, przesłanie danych do komputera PC poprzez kabel USB. Zasilanie akumulatorowe. Przyrząd spełniający wymagania normy PN-EN 61557. Pomiar rezystancji izolacji: - napięcie pomiarowe wybierane 100 - 2500 V, - ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu, - samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, - akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych, - odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru dwóch współczynników absorpcji dla 15, 60 i 600 s, - wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru, - zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem. |
| 3 | Miernik rezystancji uziemienia | sztuka | 1 | • Pomiar uziemień metodą techniczną, pomiar rezystancji uziemienia metodą 3 lub 2 przewodową, • Trzy podzakresy pomiarowe rezystancji uziemienia: 20, 200 i 2000 Ω • Metoda pomiaru: trójprzewodowa (uziom mierzony plus dwa uziomy pomocnicze) • Pokrętło zerowania przy pomiarze rezystancji uziemienia (0 ADJ.) • Rozdzielczości wskazania odpowiednio: 0,01 Ω, 0,1 Ω, 1 Ω • Podstawowa dokładność pomiaru ±3% w.w. • Szybkość próbkowania: 2,5 razy/s • Pomiar napięcia ziemi (do 200 V) • Pomiar dużych rezystancji w zakresie do 200 kΩ z rozdzielczością 1 kΩ • Pomiar napięcia stałego do 1000 V z rozdzielczością 1 V • Pomiar napięcia przemiennego w zakresie do 750 V z rozdzielczością 1 V, pasmo pomiaru 40-400 Hz • Test ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową (na podzakresie 20 Ω) • Wskazanie napięcia baterii zasilającej • Automatyczne wyłączanie zasilania • Podwójny wyświetlacz z podświetleniem • Automatyczne wyłączanie podświetlania po 15 s • Zintegrowana osłona gumowa • Wymiary: 200x92x50 mm; masa ok. 700 g |
| 4 | Miernik impedancji pętli zwarcia i prądu zwarciowego | sztuka | 1 | Przyrząd do pomiarów impedancji pętli zwarcia (sieci 230/400V) oraz ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Pomiary pętli zwarcia wykonywane z rozdzielczością 0,01Ω (również podczas pomiarów w sieciach zabezpieczonych wyłącznikami RCD). Podświetlana klawiatura oraz obudowa o stopniu ochrony IP67 odporna na uszkodzenia ułatwiają pracę w trudnych warunkach. Pomiar rezystancji małym prądem: napięcie na otwartych zaciskach: 4-9 V DC, prąd wyjściowy ISC < 8 mA, sygnał dźwiękowy dla rezystancji mierzonej < 30 Ω ± 50%, kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych. Pomiar częstotliwości: zakres roboczy częstotliwości: 45-65 Hz, zakres napięć: 50 do 500 V. Zasilanie miernika: pakiet akumulatorów lub baterii alkalicznych Wydajność akumulatorów (pętla zwarcia): min. 5000 pomiarów Przyrząd spełnia wymagania norm: PN-EN 61010 - 1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61010 - 031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna) PN-EN 61557 - 10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych) PN-IEC 60364 - 6-61 / PN-HD 60364 - 6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie) PN-IEC 60364 - 4-41 / PN-HD 60364 - 4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa) PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze) |
| 5 | Miernik do pomiaru parametrów zabezpieczeń różnicowo-prądowych | sztuka | 1 | Pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych typu AC, A i B. Pomiar napięcia przemiennego i częstotliwości. Sprawdzenie poprawności wykonania połączeń przewodu ochronnego. Pamięć wyników pomiarów min 900 wpisów. Komunikacja z komputerem. |
| 6 | Światłomierz cyfrowy | sztuka | 1 | Dokładność: min ± 5% Pomiar w zakresie 0,1 - 50 000 lx Futerał do przechowywania |
| 7 | Silnik szeregowy prądu stałego | sztuka | 1 | Moc min. 0,3 kW Liczba obrotów min. 750 obr./min Stopień ochrony min. IP 44 Waga do 30 kg |
| 8 | Falownik 3-fazowy | sztuka | 1 | Zasilany 1-fazowo, Napięcie wyjściowe 3- fazowe, Wbudowany filtr EMC, Możliwa współpraca z silnikiem indukcyjnym 3,0kW |
| 9 | Silnik indukcyjny klatkowy | sztuka | 1 | Silnik indukcyjny trójfazowy klatkowy moc 3kW Napięcie 400V Obroty w zakresie od 2500 do 3000 obr/min Waga do 25 kg |
| 10 | Zestaw narzędzi, niezbędnik instalatora | sztuka | 3 | Zestaw podstawowych narzędzi dla instalatora w poręcznej torbie: nożyce TC 42, nożyce TC 26, klucz szwedzki ½”, klucz stopniowy UNI, obcinak do rur TC 50, obcinak do rur TC INOX 35, klucz ROGRIP S 2”, zestaw wkrętaków EUROLINE, gratownik do rur do 36mm, klucz nastawny 10”, torba narzędziowa. |
| 11 | Zgrzewarka do rur | Sztuka | 1 | Zgrzewarka do rur PE, PP, PVDF i złączek do średnicy 63 mm Lekka zgrzewarka kielichowa do pracy z mufami grzewczymi o średnicach 20 - 63 mm z możliwością jednoczesnego użycia dwóch kombinacji zgrzewania mufek, rur i kształtek o średnicach do 63 mm. Komplet z regulacją elektroniczną temperatury, kontrolą sieci, automatycznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem Kompletna z trzpieniami grzewczymi i tulejkami grzewczymi (o średnicy 20 - 63). W zestawie: zgrzewarka, stojak, uchwyt stołowy, kamienie 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, klucz imbusowy, walizka stalowa. |
| 12 | Manometr | sztuka | 1 | Do pomiarów różnicy ciśnień oraz przepływu przy użyciu rurki Pitota oraz temperatury typu HD2114.P.2. Zakresy pomiarowe: +/-20mbar (±2kPa), lub +/-200mbar (±20kPa), przepływu: 2...55m/s lub 2...180m/s Rejestruje wyniki pomiarów w wewnętrznej pamięci, współpracuje z komputerem. |
| 13 | Rurka Pitota do mikromanometru | sztuka | 1 | Stalowa rurka Pitota do pomiaru prędkości przy zastosowaniu mikromanometru, długość całkowita 300 mm. |
| 14 | Analizator spalin | sztuka | 1 | Analizator spalin typu BLUELYZER ST Sensory O2 i CO, Możliwość pomiaru ciągu kominowego, Zapis pomiarów na karcie pamięci MicroSD, System autodiagnostyki sensorów, Szeroki wybór wyświetlanych jednostek ciśnienia – Pa, hPa, kPa, mbar, bar, mmWs, mmHg, psi, W zestawie: analizator spalin, sonda pomiarowa z pułapką kondensatu, czujnik temperatury otoczenia, zestaw filtrów zapasowych, ładowarka sieciowa z kablem USB, karta pamięci |
| 15 | Kuchenka jednopalnikowa elektryczna | sztuka | 1 | Kuchenka jednopalnikowa elektryczna typu HYUNDAI IND 133. Płyta indukcyjna o szerokości ok 30 cm, z 10 stopniową regulacją mocy od 200 W do 1800 W, wyświetlaczem LED, timerem do 180 minut oraz z funkcją automatycznego wyłączenia po odstawieniu naczynia. Urządzenie posiada regulację temperatury od 60 st. C do 240 st. C. |
| 16 | Multimetr z funkcją pomiaru temperatury do zastosowań ciepłowniczych | sztuka | 3 | Multimetr typu ME129 wyposażony w podświetlane gniazda, przy zmianie funkcji podświetlane są odpowiednie wejścia do podłączenia przewodów pomiarowych. •Miernik spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa IEC61010-1 CAT II 1000V/CAT III 600V •Sygnalizacja błędnego podłączenia przy pomiarze dźwięku i oświetlenia •Automatyczny / ręczny dobór zakresu •Funkcja Data hold •Pomiar wartości MAX •Funkcja automatycznego wyłączania •Podświetlany wyświetlacz •Wyświetlacz: 3999 cyfr •Napięcie DC : 400m/4/40/400/1000V±0.7% •Napięcie AC : 400m/4/40/400V±0.8%, 750V±1.0% •Prąd DC : 400μ/4000μ/40m/400mA±1.2%, 10A±2.0% •Prąd AC : 400μ/4000μ/40m/400mA ±1.5%, 10A ±3.0% •Rezystancja: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±1.0% •Pojemność: 50n/500n/5μ/50μ/200μF±3.0% •Częstotliwość: 10/100/1k/10k/100kHz±2.0% •Współczynnik wypełnienia: 0.1% ~ 99.9%±3.0% •Temperatura (sonda): -20°C ~ 1000°C±3.0% or ±2°C, 0°F ~ 1800°F ±3.0% or ±4°F •Temperature (NTC): 0°C ~ 40°C±2°C?32°F ~104°F±4°F •Wilgotność?20% ~ 95%RH ±5.0%RH •Oświetlenie: 4000Lux/40000Lux±5.0% •Poziom dźwięku: 40 ~ 100dB±5dB •Ciągłość obwodu •Test diody •Zasilanie: 1.5V (AAA) X 3 |
| 17 | Multimetr z funkcją pomiaru temperatury do zastosowań ciepłowniczych | sztuka | 3 | TrueRMS AC Automatyczny zakres z zapisem wartości minimalnej i maksymalnej Pomiar prądu AC + DC Bezkontaktowy tester napięcia (Vsense) Przełączanie impedancji ZLOW Funkcja Hold z pamięcią danych do 10 wartości Możliwość łączności z komputerem PC za pomocą złącza IR-USB Podświetlenie |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25, 60-101 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilacz programowalny | sztuka | 1 | Wymagane minimalne parametry: − napięcie wyjściowe 2 x (0-30 V) − prąd wyjściowy 2 x (0-5 A) − wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 0-3 A) − odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3-cyfrowych − tętnienia poniżej 0,5 mVrms − zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją, przeciwzwarciowe − praca szeregowa, równoległa, tracking − zasilanie sieciowe 230 V50/60 Hz |
| 2 | Uniwersalny zestaw laboratoryjny | sztuka | 1 | Generator funkcyjny 0,1Hz - 10 MHz, Częstościomierz 10Hz - 2,4GHz Multimetr cyfrowy, Zasilacz DC, Wbudowany wzmacniacz mocy audio 1W. Zestaw przewodów łączeniowych (wtyki bananowe) i sond pomiarowych (BNC-BNC, BNC-banan) oraz rozgałęźników sygnału (trójników). |
| 3 | Multimetr cyfrowy | sztuka | 1 | Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS) prądu zmiennego Dokładność podstawowa: 0,09% Zakres wyświetlacza: 6000 Wykres słupkowy i podświetlenie tła Automatyczna zmiana zakresów, wyłączona Funkcja Hold i Auto Hold Pomiar częstotliwości i pojemności Rezystancja, akustyczny test ciągłości, test diody Pomiar wartości min./maks./średniej Tryb wygładzania pozwalający filtrować szybkie zmiany na wejściach Zgodność z EN 61010-1 CAT III 1000. |
| 4 | Lampa ze szkłem powiększającym | sztuka | 1 | Lupa stołowa z podświetleniem typu E25030 Temperatura barwowa 6000-6500K mocowanie do krawędzi stołu możliwość łatwej wymiany soczewek pantografowy wysięgnik pozwala na dowolne ustawienie szklane soczewki 3 dpt i 5 dpt średnica lampy min. 200mm |
| 5 | Stacja lutownicza | sztuka | 1 | Stacja lutownicza typu XYTRONIC LF853DTP Antyelektrostatyczna, lekka i ergonomiczna rączka lutownicza o dużej mocy wraz z podstawką 105C Zestaw 4 standardowych różnych grotów Końcówka do rozlutowywania o dużej mocy i elektronicznie sterowanym cyklem pracy, odsysanie uruchamiane przyciskiem w rączce, wygodna podstawka Nadmuch gorącego powietrza o mocy min 600W Końcówka pincetowa Końcówka rozlutowywująca wydmuch gorącego powietrza Podstawka na szpulkę z cyną Zestaw 6 pincet i obcinaczki boczne Zapasowa grzałka do nadmuchu Pochłaniacz oparów |
| 6 | Moduły do techn. cyfrowej | sztuka | 1 | Kompatybilność z oferowanym zestawem edukacyjnym z tech. cyfrowej 18 ćwiczeń z techniki cyfrowej w 10 modułach zestawu Podstawowe układy techniki cyfrowej i ich zastosowania - ćwiczenia krok po kroku Łatwa wymiana modułów Instrukcja do ćwiczeń |
| 7 | Zestaw edukacyjny z techn. cyfrowej | sztuka | 1 | Płyta montażowa bez konieczności lutowania typu AD-222 Zasilacz prądu stałego (5V/1A, -5V/300mA, 3~15V/500mA, -3V~-15A/500mA) Przełącznik poziomów logicznych odpowiadający standardom TTL i CMOS Generator impulsowy 1MHz, 0~10 Vpp 8-bitowy wyświetlacz LED Dwa przełączniki impulsatorowe, osiem przełączników logicznych Złącze uniwersalne dla różnych zastosowań |
| 8 | Zestaw edukacyjny | sztuka | 1 | Zestaw typu KL-100 - urządzenie laboratoryjne przeznaczone do celów dydaktycznych. Wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia eksperymentów takie jak zasilacz, generator funkcyjny oraz miernik analogowy i cyfrowy są zainstalowane w module podstawowym zestawu. Minimalna lista ćwiczeń: 1. Pomiar napięcia stałego 2. Prawo Ohma 3. Układy szeregowe i równoległe, prawo Kirchoffa 4. Twierdzenie Thevenina i Nortona 5. Charakterystyki transformatora 6. Natężenie pola magnetycznego 7. Prawo Fleminga 8. Charakterystyki tranzystorów, diod, tyrystorów. |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy | sztuka | 1 | Piec konwekcyjny z naparowaniem -pojemność 3x 1/1GN -napięcie zasilania: NPE 230V 50 Hz -moc znamionowa w zakresie od 3,5 - 4,0 kW -wentylator z autorewersem – umożliwiającym uzyskanie tej samej temperatury w całej komorze pieca -manualne sterowanie -oświetlenie komory -wyposażenie podstawa, ruszty |
| 2 | Kuchnie indukcyjne | sztuka | 1 | Kuchenka elektryczna wolnostojąca Pojemność piekarnika: min. 60 l Wysokość: 85 cm Szerokość: 60 cm Głębokość: 60 cm Kolor: Inox Grzejnik górny: nie mniej niż 900 W Grzejnik dolny: nie mniej niż 1300 W Grzejnik termoobiegu: nie mniej niż 2000 W Ilość pól grzejnych / palników: 4 szt. Płyta indukcyjna |
| 3 | Termomix | sztuka | 2 | Wieloczynnościowe urządzenie kuchenne Thermomix. Moc znamionowa silnika 500W. Bezstopniowa regulacja prędkość obrotów do minimum 10 000 obr./min. Moc grzałki min. 900W lub grzanie indukcyjne, Naczynie miksujące wykonane ze stali nierdzewnej, z układem grzewczym i wbudowanym czujnikiem temperatury o pojemności ok 2,2 l. Wbudowana waga. Ekran dotykowy. |
| 4 | Wózek kelnerski | sztuka | 1 | Wózek kelnerski 3-półkowy wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do samodzielnego montażu. Maksymalna nośność wózka 145 kg. Wymiary powierzchni roboczej min. 800x500 mm. |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teodolit optyczny | sztuka | 1 | Teodolit optyczny koło pomiarowe wyskalowane w gradach błąd pomiaru kierunku nie gorszy niż 1c Powiększenie lunety: 30 x Najkrótsza celowa: 2 m System odczytowy kątów: Mikroskop skalowy Jednostki miar: 400g Pion optyczny (centrownik) – powiększenie: 3 x Pion optyczny (centrownik) – zakres ostrości: 0,5 m – ∞ Typ spodarki: Zeiss/zdejmowana Zakres temperatur pracy: -20° C do +45° C Statyw do teodolitu drewniany stabilny |
| 2 | Urządzenie diagnostyczne | sztuka | 1 | elektroniczne, płytowe urządzenie diagnostyczne, przeznaczone do kontroli układu hamulcowego, zbieżności i amortyzatorów pojazdów osobowych, dostawczych, ciągników rolniczych i busów o masie do 3,5 tony; sterowanie za pomocą pilota o zasięgu do 200 metrów; energooszczędna tablica pozwalająca na odczyt wyników badań ze znacznej odległości; czujniki typu "High-Speed" umożliwiające wykonywanie badań pojazdów ze wspomaganiem układu hamulcowego |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 42, ul. Świętego Jerzego 6/10, 61-546 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt przeciwpożarowy | sztuka | 2 | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 6kg, koc gaśniczy |
| 2 | Apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy | sztuka | 2 | Apteczka przemysłowa składająca się z walizki z tworzywa sztucznego ABS oraz podstawowego wyposażenia służącego do udzielania pierwszej pomocy (wkład zgodny z Din 13157). Zawiera: stelaż umożliwiający umocowanie na ścianie, gumowa uszczelkę zabezpieczającą wnętrze przed pyłem, oraz liczne przegródki zabezpieczone szybkami. |
| 3 | Przyrządy do kreślenia i szkicowania | sztuka | 1 | Zestaw przyrządów do kreślenia i szkicowania w tym m.in. cyrkle, linijki, ekierki, kątomierze, temperówki automatyczne, ołówki w pełnej skali twardości. Sztaluga: - Regulacja wysokości półki - Regulacja konta pochylenia podobrazia - Wymiary: podstawa 30x30 cm, wysokość od 74 do 90 cm - Maks. wysokość podobrazia: 50 cm Deska kreślarska - Powierzchnia w kolorze białym - Aluminiowy stelaż do postawienia na stole - Regulacja kąta nachylenia deski Materiały kreślarskie - cyrkiel, - szablony geometryczne (5 różnych wzorów), - pisaki 4 szt. (gr. 0,18, 0,25, 0,35, 0,50), - komplet markerów olejnych (czerwony, niebieski, żółty, zielony, czarny) |
| 4 | Sprzęty pomiarowe, diagnostyczne, modele, filmy, symulatory, fantomy, biblioteka | sztuka | 1 | Tester płynu hamulcowego (5 diodowy) Refraktometr (zestaw z pipetami i wkrętakiem do kalibracji) Tester diagnostyczny (czytnik informacji diagnostycznych, z oprogramowaniem, podłączany pod PC) Tester sondy lambda Endoskop (kamera inspekcyjna - sonda 8 mm, długość przewodu 1m, wyświetlacz) Tester akumulatora (wyświetlacz, badania: test masy, rozruchu, alternatora) |
| 5 | Regały na modele i sprzęt pomocniczy | sztuka | 2 | Zestaw czterech segmentów szkolnych typu "WARTA" wykonanych w całości z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV. Przeznaczony przede wszystkim do wyposażenia klas lekcyjnych. Meble szkolne dostarczone w formie zmontowanej. Wymiary każdego z segmentów: 900 x 380 x 1750 mm, Segment A - 2 zamykane szafy na klucz z półkami, Segment B - 2 zamykane szafy na klucz z półkami oraz półka otwarta, Segment C - zamykana szafa na klucz z półkami oraz witryna zamykana na klucz z półkami, Segment D - zamykana szafa na klucz z półkami, 2 półki otwarte. |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, ul. Fredry 13, 61-701 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miernik parametrów instalacji elektrycznej | sztuka | 1 | Miernik parametrów instalacji elektrycznej typu MPI 5252,5kV: - pomiar impedancji prądem rzędu 23A (44A przy napięciu międzyfazowym) - rezystor zwarciowy Rzw=10Ω, - zakres napięć pomiarowych: 95...440V, częstotliwości 45...65Hz, - pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30mA bez ich zadziałania, - automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego, - pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2m, 5m, 10m, 20m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT), - pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych, - pomiary rezystancji izolacji - napięcia pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V oraz 2500V, pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ. - sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej. - sprawdzanie kolejności faz. - sygnalizacja wysokiego napięcia na złączach miernika (żółta dioda). - transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe. - zegar czasu rzeczywistego (RTC) - czas pomiaru zapisywany do pamięci - zasilanie z baterii lub akumulatora. - przyrząd musi spełniać wymagania normy PN-EN 61557. - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54 |
| 2 | Wskaźnik napięcia z funkcją kolejności wirowania i uzgadniania faz | sztuka | 1 | Wielofunkcyjny miernik napięcia TRMS z funkcją kolejności wirowania i uzgadniania faz typu HT712 posiadający funkcje: - Napięcie DC - Napięcie AC TRMS metodą 2-przewodową - Napięcie AC TRMS metodą 1-przewodową - Automatyczna detekcja napięcia AC/DC - Częstotliwość - Rezystancja - Kolejność wirowania faz metodą 1-przewodową - Uzgadnianie faz metodą 1-przewodową - Test ciągłości z brzęczykiem - Data HOLD - Automatyczne wyłączenie zasilania |
| 3 | Miernik impedancji pętli zwarcia | sztuka | 1 | Miernik impedancji pętli zwarcia typu MZC-304 z funkcjami: - pomiar parametrów pętli zwarcia zgodnie z normą PN-EN 61557 - pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o częstotliwościach 45…65Hz, - pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych, - wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku. - niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem 200mA, - autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość użycia dowolnych przewodów, - pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa. |
| 4 | Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych | sztuka | 1 | Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych typu MRP-201 o następujących funkcjach: - pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych wszystkich typów: AC, A, B, - pomiar napięcia przemiennego i częstotliwości - sprawdzenie poprawności wykonania połączeń przewodu ochronnego - pamięć wyników pomiarów (990 komórek, 10000 wpisów) - komunikacja z komputerem za pomocą interfejsu radiowego - oprogramowanie do odczytu danych i tworzenia protokołów - rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1, IEC 61557 - kategoria pomiarowa: CAT IV 300V, (III 600V) wg PN-EN 61010-1 - stopień ochrony obudowy: IP67 |
| 5 | Miernik mocy analogowy klasa 0,5% 0,2/1A 120/240V | sztuka | 3 | Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5% lub dokładniejszy – watomierz – wykonanie stacjonarne typ elektrodynamiczny – zakres pomiarowy 0,5-1A – ilość zakresów 2 – napięcia 120-240V – zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych – bezpieczeństwo: EN 61010-1; EN 61326-1 – kategoria bezpieczeństwa: ACV, DCV Kat. III 1000V |
| 6 | Miernik mocy analogowy klasa 0,5% 1/5A 120/240V | sztuka | 1 | Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5% lub dokładniejszy – watomierz – wykonanie stacjonarne typ elektrodynamiczny – zakres pomiarowy 1-5A – ilość zakresów 2 – napięcia 120-240V – zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych – bezpieczeństwo: EN 61010-1; EN 61326-1 – kategoria bezpieczeństwa: ACV, DCV Kat. III 1000V |
| 7 | Amperomierz analogowy DC 4 zakresy 0,1/0,3/1/3A | sztuka | 3 | Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5% lub dokładniejszy – amperomierz DC – wykonanie stacjonarne – zakres pomiarowy (0,1/0,3/1/3A) – ilość zakresów 4 – gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykręcane – bezpieczeństwo: EN 61010-1; EN 61326-1 – kategoria bezpieczeństwa: ACV, DCV Kat. III 1000V |
| 8 | Woltomierz analogowy DC 4 zakresy 1/3/10/30V | sztuka | 3 | Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5% lub dokładniejszy – woltomierz AC – wykonanie stacjonarne – zakres pomiarowy 1/3/10/30V – ilość zakresów 4 – gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykręcane – zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych – bezpieczeństwo: EN 61010-1; EN 61326-1 – kategoria bezpieczeństwa: ACV, DCV Kat. III 1000V |
| 9 | Woltomierz analogowy DC 4 zakresy 10/30/100/300V | sztuka | 3 | Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5% lub dokładniejszy – woltomierz AC – wykonanie stacjonarne – zakres pomiarowy 10/30/100/300V – ilość zakresów 4 – gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykręcane – zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych – bezpieczeństwo: EN 61010-1; EN 61326-1 – kategoria bezpieczeństwa: ACV, DCV Kat. III 1000V |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga analityczna | sztuka | 7 | zakres min. do 300 g, dokładność 0,1 mg czas stabilizacji max 4 s wyświetlacz pojemnościowy kolorowy panel dotykowy Interfejs 2×RS 232, USB |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa reporterska | sztuka | 1 | Typu LP 60, TTL, HSS, sterowanie radiowe Zgodna z modelem Lampa yongnuo 600 EX-RT II Canon oraz zgodna ze sterownikiem yongnuo ST E3 RT, które są na wyposażeniu szkoły |
| 2 | Studyjna lampa błyskowa 600Ws z trybem HSS oraz mocowaniem akcesoriów Bowens | sztuka | 1 | Mocowanie akcesoriów Bowens, tryb synchronizacji z krótkimi czasami naświetlania HSS, 600Ws |
| 3 | Video LED światło ciągłe 600W lub wyższe | sztuka | 6 | Światło ciągłe: - Ra minimum 93 temperatura światła około 5400K - kompatybilne z akcesoriami systemu Bowens – softboxy, beauty dishe będące na wyposażeniu szkoły |
| 4 | Aparat lustrzanka aps-c cyfrowa z trybem zapisu video Full HD 60p oraz systemem AF w trakcie filmowania | sztuka | 1 | Full HD 60p matryca min. 20MP AF w trakcie filmowania, funkcja pełnego filmowania – ustawienia manualne audio i video |
| 5 | Odbiornik radiowy do wyzwalania lamp błyskowych USB | sztuka | 1 | Kompatybilny z nadajnikiem quantuum navigator, mocowanie USB do lampy kompatybilny z już posiadanym sprzętem quantuum move, quantuum pulse |
| 6 | Wyzwalacz radiowy z obsługą trybu Hss i pomiaru TTL | sztuka | 1 | TTL, HSS, wyzwalanie lamp radiowo, kompatybilny z Canon oraz lampami Quadralite Atlas z TTL i HSS |
| 7 | Beauty dish srebrny 42 | sztuka | 1 | Mocowanie Bowens srebrny |
| 8 | Boom na kółkach statyw z wysięgnikiem | sztuka | 1 | Udźwig 21 kg - Wysokość max 270 cm - Wysokość min 120 cm - Materiał: aluminium - Mocowanie: uniwersalne - możliwość dociążenia podstawy |
| 9 | Komplet 2 statywy 260cm | sztuka | 3 | Udźwig 5kg wysokość min. 250cm amortyzacja powietrzna (nie sprężyna) pokrowiec na komplet do przechodzenia |
| 10 | Lampa błyskowa o mocy 600Ws, z TTL, HSS zasilana akumulatorem do wykonywania zdjęć w plenerze | sztuka | 1 | 600Ws, TTL, HSS, zasilanie akumulatorowe, mocowanie Bowens |
| 11 | Statyw typu piesek | sztuka | 2 | Montaż lampy na podłodze trójramienny\niski |
| 12 | Obiektyw 17-50 2,8, ze stabilizacją obrazu, jasny uniwersalny zoom do fotografii I filmu | sztuka | 1 | - ogniskowa 17-50mm - światło 2,8 - stabilizacja obrazu |
| 13 | Żarówka modelująca halogenowa 150W E27 do lamp quadralite | sztuka | 6 | 150W, E27, halogen |
| 14 | Beauty dish 70 srebrny | sztuka | 1 | Kompatybilne z mocowaniem bowens, 70cm, srebrny |
| 15 | Plaster miodu 42 | sztuka | 1 | Kompatybilny z beauty dish 42 |
| 16 | Plaster miodu 70 | sztuka | 1 | Kompatybilny z beauty dish 70 |
| 17 | Parasolka 185 biała sferyczna | sztuka | 1 | Średnica 185 cm zmiękczająca światło |
| 18 | Parasol softbox 100cm | sztuka | 1 | - parasol -softbox odbijający - 100cm - montaż lamp reporterskich |
| 19 | Parasol softbox przepuszczający 100cm | sztuka | 1 | - parasolko – softbox - średnica 100cm - przepuszczający - montaż lamp reporterskich |
| 20 | Dyfuzor duży 150 x 190 | sztuka | 1 | Płaszczyzna dyfuzyjna transparentna wymiary minimum 150x190 |
| 21 | Trzpień podwójny | sztuka | 1 | Z ¼ na 3/8 podwójny (dwustronny) kompatybilny ze statywami Elfo STE (piesek) oraz quantuum 260, będącymi na wyposażeniu pracowni |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Technikum Mechanicznego i Szkoła Branżowa w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko z płytą montażową 8x | sztuka | 8 | Uniwersalna baza stanowiska typu MD-501 — stanowisko na biurko. Płyta umożliwiająca łatwy montaż elementów. Specyfikacja: • materiał: profile aluminiowe, płyta kompozytowa, płyta wiórowa, • szyna montażowa DIN: 1 szt. • koryto grzebieniowe: 1 szt. • szerokość: 550-580 mm • waga: ok. 6-8 kg |
| 2 | Elementy wyposażenia pneumatycznego (siłowniki, zawory, elektrozawory, stacje przygotowania powietrza itp.) | zestaw | 8 | Zestaw elementów przemysłowych 1.Elektrozawór pneumatyczny Dane techniczne: Funkcja: 5/2 monostabilny Sposób powrotu: powietrze + sprężyna Szerokość: 18 mm Przepływ: 700 l/min (5 bar) Medium: sprężone powietrze i gazy obojętne Ciśnienie: 1,5 ~ 10 bar Zakres temp.: 5 ~ 60°C Czas reakcji: 25 ms (5 bar) Częstotliwość pracy: 5 c/sek Smarowanie: stosować ISO VG32 Budowa: Obudowa zaworu: aluminium Korpus cewki: aluminium Uszczelki: guma (NBR) Sprężyna: stal nierdzewna Pokrywa: z cynku odlewanego ciśnieniowo Części pilota: nylon wzmacniany włóknem szklanym Zwora: stal nierdzewna Uszczelnienia zwory: elastomer 2.Elektrozawór pneumatyczny Dane techniczne: Funkcja: 5/2 bistabilny Sposób powrotu: brak Szerokość: 18 mm Przepływ: 700 l/min (5 bar) Medium: sprężone powietrze i gazy obojętne Ciśnienie: 1,5 ~ 10 bar Zakres temp.: 5 ~ 60°C Czas reakcji: 25 ms (5 bar) Częstotliwość pracy: 5 c/sek Smarowanie: stosować ISO VG32 Budowa: Obudowa zaworu: aluminium Korpus cewki: aluminium Uszczelki: guma (NBR) Sprężyna: stal nierdzewna Pokrywa: z cynku odlewanego ciśnieniowo Części pilota: nylon wzmacniany włóknem szklanym Zwora: stal nierdzewna Uszczelnienia zwory: elastomer 3.Siłownik pneumatyczny 012 X 150 Przyłącze: M5 Średnica tłoka: 12 mm Skok siłownika: 150 mm Działanie: dwustronne 4. Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania serii ISO 6432 Ø 8-25 mm 5. Zawór dławiąco-zwrotny 1/8″ Dane techniczne: Przyłącze: 1/8″ Medium: powietrze Ciśnienie: 0 ~ 9,5 bar Zakres temp.: 0 ~ 60°C 6. Cewki do elektrozaworów pneumatycznych Dane techniczne: Szerokość: 15 mm Typ: 3 stykowa Tolerancja napięć: +/- 10% Klasa izolacji cewki: F lub ekwiwalent Zakres temp.: 5 ~ 60°C Klasa szczelności: IP65 Budowa: Forma: szkło nylonowe Przewód: AWG-nr 22, nr24 Izolacja przewodu: elastomer Jarzmo: żeliwo Nasadka wskaźnika: poliwęglan 7. Wtyczka cewki elektrozaworu pneumatycznego Dane techniczne: Przystosowana do cewki SC1 o dowolnym napięciu Szerokość: 15 mm Typ: 3 stykowa Tolerancja napięć: +/- 10% Klasa zabezpieczenia: IP65 Zakres temp.: 5 ~ 60°C Budowa: Wskaźnik: ciśnieniowe szkło nylonowe, poliwęglan Uszczelnienia: guma (NBR) Łącznik: żeliwo 8. Zespół przygotowania powietrza ¼” Dane techniczne: przyłącze: 1/4″ wydajność: 800 l/min filtracja: 10 µm zakres regulacji: 0,5 - 8,5 bar zakres temperatur: -5 - 60°C 9. Zawór elektropneumatyczny 3/2 NC ¼ Dane techniczne: Funkcja: 3/2 monostabilny Sposób powrotu: sprężyna Szerokość: 18 mm Przepływ: 700 l/min (5 bar) Medium: sprężone powietrze i gazy obojętne Ciśnienie: 1,5 ~ 10 bar Zakres temp.: 5 ~ 60°C Czas reakcji: 25 ms (5 bar) Częstotliwość pracy: 5 c/sek Smarowanie: stosować ISO VG32 |
| 3 | Elementy sterowania elektrycznego (czujniki, przyciski sterownicze, przekaźniki, styczniki, lampki sygnalizacyjne) | zestaw | 8 | Przekaźnik typu R2N-2012-23-1024-WT: przekaźnik elektromagnetyczny przemysłowy - miniaturowy do gniazda wtykowego szerokość 21,2 mm dwa zestyki przełączne 12A napięcie zasilania cewki 24VDC 2. Przekaźnik czasowy typu TRA-040C: przekaźnik dwuczasowy rozpoczynający pracę po załączeniu od odmierzenia czasu zwłoki (Tz) a następnie czasu włączenia (Tw) praca cykliczna z osobno regulowanymi czasami pracy i zwłoki montaż bezpośredni na szynie 35 mm zasilanie 230V AC i 24V AC/DC 3. Lampka typu 8 LP2T ILM3P: Świecenie we wszystkich warunkach otoczenia. Niewrażliwa na wysokie napięcia i wstrząsy Pobór mocy: <20mA Wytrzymałość elektryczna: >30,000 godzin Zaciski śrubowe Maksymalna siła dokręcania: 0.8Nm Wejście kabla boczne Stopień ochrony: IP65 od przodu, IP20 na zaciskach 4. Przycisk biały typu M22-D-W Przycisk biały Niepodświetlany, monostabilny, napięcie zasilania 24V DC 5. Przycisk czerwony typu LPCB104 przycisk czerwony kryty (bez adaptera) samoczynny powrót montaż w otwór 22mm materiał poliamid trwałość mechaniczna: 5 000 000 cykli IP67 temperatura pracy -25...+75 stopni C 6. Czujnik optyczny bariera typu VSE180-2P42432 czujnik bariera SICK - nadajnik + odbiornik obudowa M18 strefa działania: 0..20m zasilanie 10..30VDC NO / NC (dark ON / light ON) PNP konektor M12 7. Czujnik magnetyczny typu RZ65R2M czujnik magnetyczny kontaktron obudowa T-slot tworzywo NO 2-przewodowy kabel PUR 2m napięcie pracy 5...240 VAC/DC długość czujnika 33 mm częstotliwość pracy 200 Hz prąd obciążenia 100 mA IP 67 sygnalizacja LED temperatura pracy: -10...+70 stopni SELS 8. Czujnik typu PCID-4ZP czujnik indukcyjny obudowa M12 strefa działania: 4mm NO PNP czoło wystające przewód |
| 4 | Silnik 3x400V,0,25kW | sztuka | 8 | Silnik typu MS 633-4 moc: ok 0,25 kW 3-fazowy 230V/400V 1400 obr./min. IEC63 średnica wału: 11 mm średnica kołnierza: 90 mm wbudowane PTC |
| 5 | Zasilacz 0-24V DC 5A | sztuka | 8 | Zasilacz typu DR-15-24 Zasilacz impulsowy jednofazowy wejście: 230 VAC wyjście: 24 VDC moc: 15W obudowa modułowa |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Technikum Odzieżowo – Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program do projektowania fryzur | sztuka | 1 | Program do projektowania fryzur - wersja dla szkół, system operacyjny Windows, wersja na min. 10 stanowisk komputerowych. Min 700 fryzur w programie, możliwość edytowania fryzur i zapisu wykonanych prac w katalogu na modelach damskich, męskich lub zdjęciu zewnętrznym importowanym do programu. - możliwość wykorzystania gotowych modeli z programu lub wykonania zdjęcia - możliwość uwzględnienia wszystkich cech niezbędnych w projektowaniu fryzur tj. wybór koloru, formy, struktury czy długości włosów - możliwość pokazania wybranego strzyżenia w różnych wariantach kolorystycznych aby zobaczyć ich wpływ na wygląd klienta. |
| 2 | Maszyna do szycia - stębnówka | sztuka | 5 | Stębnówka 1-igłowa z transportem dolnym ząbkowym, regulowana długość ściegu do 5 mm, prędkość szycia do 4500 ściegów/min, wysokość podnoszenia stopki 13 mm, centralne smarowanie. Maszyna przeznaczona do materiałów lekkich i średnich. System igieł 16x231 Silnik zapewnia pozycjonowanie igły. |
| 3 | Overlock | sztuka | 2 | 1. Overlock 4-nitkowy, transport dolny ząbkowy, szerokość obrzucania 4 mm, rozstaw igieł 2 mm (całkowita łączna szerokość ściegu 6 mm), prędkość szycia do 7000 ściegów/min, wysokość podnoszenia stopki 5,5 mm, centralne smarowanie. System igieł B27. Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem energooszczędnym. 2. Overlock 5-nitkowy, transport dolny ząbkowy, szerokość obrzucania 4 mm, rozstaw igieł 3,0 mm (łącznie 7,0 mm) lub szerokość obrzucania 5,0 mm, rozstaw igieł 5,0 mm (łącznie 10,0 mm), prędkość szycia do 7000 ściegów/min, wysokość podnoszenia stopki 7 mm, centralne smarowanie. System igieł B27. Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem energooszczędnym. |
| 4 | Stół prasowalniczy | sztuka | 2 | Stół prasowalniczy z odsysaniem i podgrzewaniem elektrycznym. Regulacja temperatury stołu za pomocą termostatu, wbudowany odsysacz. Zestaw składa się z kotła inox o pojemności do 5 litrów z zaworem bezpieczeństwa, manometru kontrolującego ciśnienie, kontrolki poziomu wody, podkładki silikonowej pod żelazko, elektrozaworu do regulacji pary, z drążka podtrzymującego przewody oraz żelazka i stopy teflonowej. DANE TECHNICZNE • Podłączenie Elektryczne 220 ÷ 240 V • Pojemność Kotła 5 Litrów |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nastrzykiwarka | sztuka | 1 | Nastrzykiwarka wieloigłowa do nastrzykiwania elementów mięsnych, nastrzyk mięsa z kością i bez kości, regulacja ciśnienia, system obiegu solanki z filtrowaniem, regulacja posuwu taśmociągu, kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie nastrzykiwarki i zbiornika, konstrukcja ze stali nierdzewnej. Ilość igieł min. 10 szt. |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klucze dynamometryczne | zestaw | 1 | Zestaw składający się z: - elektroniczny klucz dynamometryczny 1/2", zakres momentu obr.: 20-200 Nm długość ramienia klucza ok 580mm, klucz zaopatrzono w pamięć pomiaru min. 10 ostatnich wskazań, 3-stopniową sygnalizację etapu pracy, a także czytelny wyświetlacz. - Klucz dynamometryczny Micro-Click 3/8'', zakres momentu obr.: 20-100 Nm, przełącznik lewo/prawo, automatyczne blokowanie, wyczuwalny i słyszalny „klik” przy osiągnięciu wybranej wartości momentu z tolerancją ok. +/-3%. - Klucz dynamometryczny 3/4'', zakres momentu obr.: 100-500 Nm, długość ok. 865 mm, - Klucz dynamometryczny 3/4'', zakres momentu obr.: 200-1000 Nm, długość ok. 1234 mm, |
| 2 | Przyrząd do ustawiania świateł i reflektorów | sztuka | 2 | Elektroniczne urządzenie do kontroli ustawienia świateł wyposażone w kamerę do wykonywania pełnej analizy każdego rodzaju świateł w każdym typie samochodu. Obsługa świateł halogenowych, ksenonowych, biksenonowych, reflektorów niskich, reflektorów wysokich, świateł przeciwmgielnych. • Kolumna jest wyposażona w zbilansowany układ ułatwiający przesuwanie skrzynki optycznej • Skrzynka optyczna formowana wtryskowo z tworzywa sztucznego zawiera szklaną soczewkę o średnicy 230 mm cechy konstrukcyjne umożliwiają kontrolę odchylenia od mechanicznej pozycji wiązki świetlnej o 1 cm/10 m • Skrzynka optyczna wyposażona jest w RS232 i USB • Podstawa wykonana ze stopu aluminium i stali posiada 3 regulowane kółka umożliwiające uzyskanie idealnego ustawienia urządzenia względem posadzki • Drukarka na wyposażeniu • Ekran dotykowy |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Świętego Floriana 3, 60-536 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odbiornik TV | sztuka | 1 | Telewizor UHD/4K o przekątnej ekranu min 49 cali, HDR, łączna moc głośników min. 20 W, ekran płaski, złącze Ethernet, wi-fi |
| 2 | Druki dokumentów samokopiujących | Sztuka | 1 | Samokopiujące standardowe druki magazynowe i transportowe – zestaw Nazwa dokumentu ilość PZ 4 WZ 4 MM 3 RW 4 PW 4 Faktura 10 CMR 5 list przewozowy krajowy 5 formularz przyjęcia odpadów metali 1 kartoteka magazynowa 3 rachunek 3 zamówienie ogólne 2 |
| 3 | Książka "Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie" | sztuka | 20 | Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania ISBN: 978-83-63186-24-1 Objętość: 368 stron |
| 4 | Stoliki reprodukcyjne do pracy fototechnika | sztuka | 2 | stolik reprodukcyjny do fotografii bezcieniowej zasilanie 230V światło barwy 5400K |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylatory wyciągowe do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza | sztuka | 6 | okap o szerokości ok. 60 cm, oświetlenie, filtr tłuszczowy, sterowanie min. 3 stopniami mocy, inox |
| 2 | Piekarniki | sztuka | 6 | Kuchnia wolnostojąca typu 58ED2.33HZpPFQ płyta gazowa 4 polowa (4cm, 2x6.5cm, 9cm) z zapalarką elektryczną, piekarnik elektryczny z grillem oraz termoobiegiem |
| 3 | Stoły produkcyjne | sztuka | 2 | Stół produkcyjny z dwiema półkami wzmocnionymi, szerokość ok 2500mm, głębokość 700mm, wysokość ok. 850mm, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopki regulowane, konstrukcja spawana, standard AISI 304 |
| 4 | Praska montażowa | sztuka | 3 | Uniwersalna prasa do wyciskania i montowania łożysk, tulei, sworzni |
| 5 | Wiertarka stołowa | sztuka | 2 | 1) Wiertarka słupowa do 32 mm wraz z osprzętem 2) Obroty lewo i prawo 3) Silnik dwubiegowy o mocy nie więcej niż 1500 W 4) Zasilanie 400V/50Hz 5) Ruchomy obrotowy stół 6) min 10 prędkości wiercenia 7) Średnica wiercenia max 32 mm 8) Odległość wrzeciona od kolumny 254 mm 9) Skok wrzeciona nie więcej niż 120 mm 10) Odległość stołu od wrzeciona nie mniej niż 590 mm 11) Odległość trzpienia od kolumny nie mniej niż 260 mm 12) Odległość podstawy od uchwytu wrzeciona nie mniej niż 1075 mm 13) Wymiary stołu nie mniej niż 475 x 425 mm 14) Średnica kolumny nie mniej niż 100 mm 15) Wymiary ogólne nie więcej niż 1670 x 760 x 475 mm 16) Waga netto nie więcej niż 150 kg 17) Uchwyt samozaciskowy MK3 18) Pojemność uchwytu 20 mm 19) W komplecie imadło 150 mm 20) Oświetlenie |
| 6 | Nożyce dźwigniowe | sztuka | 2 | Dźwigniowe nożyce do cięcia blachy, prętów o śr. do 10mm, sprężyna zabezpieczająca przed opadnięciem ramienia nożyc, do cięcia wstępnego materiału lub przycinania na wymiar, wymienne ramię, otwory dla zamocowania nożyc do stołu warsztatowego |

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, zainstaluje oraz przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi TOWARU zakupionego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela, ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. TOWAR ten zostanie przekazany użytkownikom w ramach Projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nagłośnienie | zestaw | 2 | AMPLITUNER System 5.2, Obsługa MP3, FLAC, WMA, MPEG-4/AAC, 3D signal pass-through, 4K Ultra HD 60 Hz Pass-through 4:4:4 Pure Color, FM, Tuner z RDS, Złącze mikrofonowe, Złącze słuchawek, Złącze USB ZESTAW GŁOŚNIKOWY: 2 x FRONT - dwudrożna kolumna podłogowa z Bass Reflex, 2 x REAR - dwudrożna kolumna podstawkowa z Bass Reflex, 1 x CENTER - dwudrożna kolumna centralna, |
| 2 | Kamera cyfrowa + aparaty fotograficzne + obiektywy | zestaw | 1 | Kamera cyfrowa: 1. przetwornik obrazu CMOS Exmor R typu 1/3,95 cala (4,6 mm) z podświetleniem, 2. 6,59 mln pikseli, 3. czas migawki 1/25 s, 4. przysłona F1,8, 5. wzmocnienie 33 dB) [PAL]; 1,6 luksa (ustawienie MAN: czas migawki 1/30 s, przysłona F1,8, wzmocnienie 33 dB) [NTSC], 1/6 – 1/10 000 [PAL]; 1/8 – 1/10 000 (1/6 – 1/10 000 podczas zdjęć w trybie 24p) [NTSC], 6. wstępnie zaprogramowana (pomieszczenie, plener, zakres regulacji temperatury barwowej: 2300–15 000 K), 7. wbudowany mikrofon Wszechkierunkowy stereofoniczny elektretowy mikrofon pojemnościowy, 8. lampa LED Intensywność światła 1,0 m / ok. 200 lx, 0,5 m / ok. 800 lx, 9. pamięć wewnętrzna Pamięć flash 32 GB. 10. typ zgodność z Memory Stick Pro Duo™ oraz SD/SDHC/SDXC Aparat lustrzanka typu Canon 70D 20,2 megapikselowa matryca CMOS APS-C i DIGIC 5+ 19 punktowy system AF typu krzyżowego i 7 klatek/s Dual Pixel CMOS AF Szybkie udostępnianie i zdalne sterowanie poprzez Wi-Fi ISO 12800 (H:25600) Odchylany ekran dotykowy LCD 7,7cm ClearView II " Aparat lustrzanka typu Canon 1200D z obiektywem 18-55 IS II matryca APS-C o rozdzielczości 18 mpx szeroki zakres czułości ISO 100-6400 (12800) 9 punktowy system AF zdjęcia seryjne z prędkością 3 kl/s. procesor Digic 4+ filmy w rozdzielczości Full HD tryb inteligentnych scen 3 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 920 tys. punktów" "Obiektyw typu Canon 24 mm f/2.8 EF-S STM Ogniskowa [mm]: 24 Przysłona [f/]: 2.8 Budowa: 6 elementów w 5 grupach" "Obiektyw typu Tamron 17-50 mm f/2.8 SP AF XR Di II VC / z mocowaniem Canon Ogniskowa [mm]: 17-50 Przysłona [f/]: 2.8 Budowa: 19 soczewek w 14 grupach Stabilizacja obrazu VC" "Obiektyw typu Canon 75-300 mm f/4.0-f/5.6 EF III Ogniskowa [mm]: 75-300 Przysłona [f/]: 4.0-5.6" |
| 3 | Telewizor 42" + odtwarzacz DVD | sztuka | 1 | Telewizor UHD/4K o przekątnej ekranu min 42 cali, HDR, łączna moc głośników min. 20 W, ekran płaski, złącze ethernet, wi-fi z odtwarzaczem DVD oraz kompletem kabli |
| 4 | Sztalugi, deski, materiały kreślarskie | sztuka | 16 | Sztaluga: - Regulacja wysokości półki - Regulacja konta pochylenia podobrazia - Wymiary: podstawa 30x30 cm, wysokość od 74 do 90 cm - Maks. wysokość podobrazia: 50 cm Deska kreślarska - Powierzchnia w kolorze białym - Aluminiowy stelaż do postawienia na stole - Regulacja kąta nachylenia deski Materiały kreślarskie cyrkiel, szablony geometryczne (5 różnych wzorów), pisaki 4 szt (gr. 0,18, 0,25, 0,35, 0,50), komplet markerów olejnych (czerwony, niebieski, żółty, zielony, czarny) |
| 5 | Słuchawki z mikrofonem | sztuka | 16 | słuchawki z mikrofonem |

| LP. | WYMOGI OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Wykonawca udziela gwarancji minimum 24 miesiące z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. |
|  | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do oferowanego wyposażenia przez co najmniej 36 miesięcy od momentu dostarczenia. |
|  | Wykonawca poniesie nieprzewidziane koszty związane z obsługą gwarancyjną. Wykonawca uruchomi telefon kontaktowy oraz kontakt mailowy w celu zgłaszania ewentualnych usterek lub wad. |
|  | Wykonawca zapewnia, że elementy wyposażenia zawierają widoczne znaki umożliwiające weryfikację ewentualnej ingerencji osób trzecich (np. plomby) oraz trwałe oznakowanie w celu identyfikacji każdego z elementów dostarczonych w ramach Projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” (WRPO 8.3.4), o wielkości oraz kolorystyce trwałego oznakowania umieszczonego na elementach zaakceptowanej przez Zamawiającego. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wraz dostawą urządzeń, sprzętu, usług oraz wszelkich niezbędnych elementów dostarczyć w dniu dostawy dokumentacje techniczne, oryginały licencji na produkty zainstalowane na oferowanym sprzęcie, instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje dotyczące eksploatacji w języku polskim. Wykonawca zapewnia, że sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości. Wykonawca zapewni, że wszystkie licencje na oprogramowanie będą zarejestrowane na placówkę, do której odbywa się dostawa. |
|  | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Poznania, na własny koszt w terminie wskazanym w harmonogramie dostaw. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy spis dostarczanego wyposażenia wraz z numerami fabrycznymi/seryjnymi w formie papierowej i elektronicznej. Wykonawca zapewni, że każdy z zamawianych elementów będzie posiadać swój numer fabryczny/seryjny. Po dokonaniu wszystkich czynności określonych w przedmiocie umowy zostanie spisany protokół odbioru TOWARU. |