## UCHWAŁA NR XL/594/VI/2012

# RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 6 listopada 2012r.

| w sprawie | miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko–Radojewo–Umultowo” – rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu. |
| --- | --- |

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)  uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Morasko-Radojewo-Umultowo” – rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 2000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Morasko-Radojewo-Umultowo” – rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu;

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania, o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć część budynku wyróżniającą się z otoczenia formą architektury i wysokością;

2) jezdni głównej – należy przez to rozumieć jezdnię lokalizowaną w pasie drogowym przy osi drogi, nieprowadzącą ruchu dojazdowego do przyległych terenów;

3) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

4) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć drogę dla pieszych i rowerzystów z dopuszczeniem ruchu pojazdów;

5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

6) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

7) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

8) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych.

§ 3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U;

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U;

4) teren zieleni otwartej, oznaczony symbolem ZO;

5) teren zieleni otwartej lub infrastruktury technicznej - kanalizacji, oznaczony symbolem ZO/K;

6) tereny komunikacji:

a) dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 1KD-Dxs, 2KD-Dxs;

b) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, 5KDWxs, 6KDWxs, 7KDWxs, 8KDWxs, 9KDWxs, 10KDWxs, 11KDWxs;

7) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczone symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 13 pkt 2 lit. c,

c) ogrodzeń pełnych oraz betonowych i żelbetowych,

d) ogrodzeń na terenach komunikacji i terenach infrastruktury technicznej, z wyjątkiem służących zapewnieniu bezpieczeństwa,

e) magazynów i składów, obiektów handlu hurtowego i półhurtowego,

f) budynków na terenie zieleni otwartej oraz na terenach komunikacji, z wyjątkiem kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b,

b) wiat przystankowych na terenach komunikacji,

c) reklam:

- w wiatach przystankowych,

- umieszczanych wyłącznie na elewacjach budynków usługowych, w miejscach do tego dostosowanych, na terenach U i MN/U,

d) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2, na budynkach,

e) tablic informacyjnych,

f) ścieżek pieszych i rowerowych,

g) ogrodzeń ażurowych lub w formie żywopłotów, o wysokości nie większej niż 1,5 m, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d,

h) obiektów małej architektury.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:

a) ochronę cieku Strumień Różany i towarzyszących mu naturalnych zbiorowisk roślinnych, z dopuszczeniem nowych nasadzeń zieleni,

b) zachowanie stawu na terenie 5MN,

c) lokalizację szpalerów drzew, zgodnie z rysunkiem planu,

d) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,

e) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. d,

g) nakaz odtworzenia ciągłości systemów melioracyjnych w przypadku ich przerwania;

2) w zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) na terenach MN, MN/U, U, E, ZO/K odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie w granicach terenu,

b) na terenie ZO zagospodarowanie w granicach terenu,

c) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów komunikacji do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie w granicach terenu;

3) ustala się zakaz stosowania w budynkach pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

4) ustala się zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

5) dopuszcza się:

a) nowe nasadzenia drzew,

b) lokalizację budowli hydrotechnicznych i urządzeń melioracji wodnych,~

c) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych,

d) lokalizację bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,

e) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich na terenie planu,

f) lokalizację studni dla celów gospodarczych;

6) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego, ustala się:

a) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

- dla terenów MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

- w przypadku lokalizacji na terenach 1MN/U, 3MN/U, 4MN/U przedszkoli lub szpitali, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, a także terenów szpitali w miastach,

b) na terenach U lokalizację zabudowy niewymagającej zapewnienia standardów akustycznych w środowisku,

c) nakaz uzyskania wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się w strefach stanowisk archeologicznych, wskazanych na rysunku planu, ochronę zabytków.

§ 7

W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych, na terenach komunikacji, ustala się zachowanie spójnego rozwiązania elementów wyposażenia, takich jak: nawierzchnie, latarnie, obiekty małej architektury, w granicach poszczególnych terenów.

§ 8

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy wolno stojącej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, schody i pochylnie zewnętrzne, na głębokość nie większą niż 1,5 m,

b) lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej,

c) dopuszczenie lokalizacji na działce budowlanej:

- garażu wbudowanego w budynek mieszkalny,

- jednego garażu wolno stojącego albo dobudowanego do budynku mieszkalnego,

- budynku gospodarczego o powierzchni nie większej niż 30 m2, w głębi działki budowlanej,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 45% powierzchni działki budowlanej na terenach 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN, oraz nie mniejszy niż 60% powierzchni działki budowlanej na pozostałych terenach,

e) powierzchnię zabudowy:

- nie większą niż 15% powierzchni działki budowlanej na terenie 6MN,

- nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej na terenach 1MN, 8MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN,

- nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej na terenach 20MN, 21MN, 22MN,

- nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej na terenach 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN,

f) wysokość budynku mieszkalnego od 6,0 m do 9,0 m,

g) wysokość budynku garażowego i gospodarczego do 4,5 m,

h) dachy strome o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych od 18° do 45°;

2) ustala się dla nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne:

a) powierzchnię nie mniejszą niż 1900 m2 na terenie 6MN,

b) powierzchnię nie mniejszą niż 1000 m2 na terenach 1MN, 8MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, z zastrzeżeniem lit. d,

c) powierzchnię nie mniejszą niż 800 m2 na terenach 3MN, 4MN, 5MN, 9MN, 20MN, 21MN, 22MN,

d) powierzchnię nie mniejszą niż 800 m2 na terenie 18MN, wyłącznie dla działek obsługiwanych poprzez teren 9KDWxs,

e) powierzchnię nie mniejszą niż 740 m2 na terenie 2MN,

f) powierzchnię nie mniejszą niż 580 m2 na terenie 7MN;

3) ustala się lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 18 pkt 6 lit. a;

4) ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych oraz do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne dopuszczone w planie, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) ustala się na terenie 3MN utrzymanie istniejącego dojazdu dla samochodów, w strefie lokalizacji drogi wewnętrznej, wskazanej na rysunku planu, do czasu realizacji dróg na terenach 1KDW i 2KDW;

6) ustala się zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. b;

7) dopuszcza się lokalizację:

a) dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4 oraz pkt 5 lit. d,

b) dróg wewnętrznych, w strefie wskazanej na rysunku planu, na terenach 3MN, 8MN, 20MN.

§ 9

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy wolno stojącej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, schody i pochylnie zewnętrzne, na głębokość nie większą niż 1,5 m,

b) lokalizację jednego budynku mieszkalnego albo usługowego albo mieszkalno-usługowego na działce budowlanej,

c) dopuszczenie lokalizacji na działce budowlanej:

- na terenach 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U i 5MN/U garażu wbudowanego w budynek mieszkalny lub usługowy lub mieszkalno-usługowy, oraz budynku gospodarczego o powierzchni nie większej niż 30 m2, w głębi działki budowlanej,

- na terenach 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, jednego garażu wolno stojącego albo dobudowanego do budynku o którym mowa w lit. b,

- na terenie 5MN/U garażu dobudowanego do budynku o którym mowa w lit. b, albo jednego garażu w głębi działki budowlanej przy granicy z działką sąsiednią,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż::

- 30% powierzchni działki budowlanej na terenie 2MN/U, w tym zagospodarowanie nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej zielenią wysoką, w przypadku lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2,

- 40% powierzchni działki budowlanej na pozostałych terenach,

e) powierzchnię zabudowy nie większą niż:

- 40% powierzchni działki budowlanej na terenie 2MN/U,

- 30% powierzchni działki budowlanej na pozostałych terenach,

f) wysokość budynku, o którym mowa w pkt 1 lit. b:

- od 7,0 m do 9,0 m, z uwzględnieniem tiret drugie,

- na terenie 2MN/U, w strefie podwyższonej zabudowy, wskazanej na rysunku planu, nie większą niż 10,5 m,

g) wysokość budynku garażowego i gospodarczego do 4,5 m,

h) dachy strome o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych od 20° do 45°,

i) lokalizację akcentu architektonicznego o wysokości do 10,50 m, na terenie 4MN/U, zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala się dla nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne, powierzchnię nie mniejszą niż:

a) 1000 m2 dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 5MN/U,

b) 800 m2 dla terenu 4MN/U;

3) ustala się lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 18 pkt 6-8;

4) ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych oraz do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne;

5) ustala się zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych, z wyjątkiem terenu 1MN/U i 3MN/U, z uwzględnieniem pkt 6 lit. d;

6) dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 300 m2, z uwzględnieniem lit. b,

b) na terenie 2MN/U, w przypadku połączenia wszystkich działek ewidencyjnych w jedną działkę budowlaną, dopuszcza się lokalizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży nie większej niż 600 m2,

c) dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4 oraz pkt 5 lit. d,

d) drogi wewnętrznej, w strefie wskazanej na rysunku planu, na terenie 4MN/U.

§ 10

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem 1U:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy wolno stojącej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, schody i pochylnie zewnętrzne, na głębokość nie większą niż 1,5 m,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% powierzchni terenu,

c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,

d) wysokość budynków do 12,0 m,

e) dachy strome, o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych od 20° do 45°,

f) powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 3000 m2, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną,

g) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 18 pkt 6-8,

h) dostęp do przyległych dróg publicznych,

i) zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 300 m2,

b) lokalizację dojść, dojazdów, parkingów, urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4 oraz pkt 5 lit. d,

c) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej, wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2.

§ 11

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami 2U, 3U, 4U:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy wolno stojącej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, schody i pochylnie zewnętrzne, na głębokość nie większą niż 1,5 m,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej,

c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej,

d) wysokość budynków do 12,0 m,

e) dowolną geometrię dachów,

f) powierzchnię nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne, nie mniejszą niż:

- 3000 m2 na terenach 2U i 4U,

- 2000 m2 na terenie 3U,

g) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 18 pkt 6-8,

h) dostęp do przyległych dróg publicznych oraz do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację usług handlowych o powierzchni sprzedaży do 300 m2,

b) lokalizację dróg wewnętrznych, dojść, dojazdów, parkingów, urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4 oraz pkt 5 lit. d,

c) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej, wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2.

§ 12

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem ZO:

1) ustala się:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 70% powierzchni terenu,

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

c) zakaz lokalizacji stacji transformatorowych,

d) dostęp do przyległych dróg publicznych;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację kładek i pomostów,

b) lokalizację placów zabaw, ścieżek rowerowych, stanowisk postojowych dla rowerów, ścieżek pieszych o nawierzchni przepuszczalnej,

c) lokalizację zbiorników retencyjnych,

d) wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną.

§ 13

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem ZO/K:

1) ustala się:

a) dopuszczenie lokalizacji zbiornika retencyjnego,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% powierzchni terenu,

c) dostęp do przyległych dróg publicznych oraz do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego,

b) lokalizację dojść i dojazdów, dróg wewnętrznych,

c) zachowanie i przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV.

§ 14

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, ustala się:

1) lokalizację stacji transformatorowej;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3) wysokość stacji nie większą niż 2,3 m;

4) dowolną geometrię dachu;

5) dostęp do przyległych dróg publicznych oraz do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne.

§ 15

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach dróg publicznych:

1) ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych;

2) dla terenu 1KD-Z ustala się:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację dwustronnych chodników, z zastrzeżeniem lit. d-e,

c) lokalizację ścieżki rowerowej, z zastrzeżeniem lit. e,

d) dopuszczenie na odcinku pomiędzy terenami 3KDW i 9KDW, lokalizacji jednostronnego chodnika,

e) w miejscach ograniczeń terenowych dopuszczenie lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej lub pasów rowerowych na jezdni lub chodnikach,

f) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

3) dla terenu 2KD-Z ustala się, z zastrzeżeniem pkt 13:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację dwustronnych chodników, z zastrzeżeniem lit. e-f,

c) lokalizację ścieżki rowerowej, z zastrzeżeniem lit. e,

d) dopuszczenie dodatkowo lokalizacji pieszo-jezdni do obsługi przyległej zabudowy, z placem do zawracania,

e) w miejscach ograniczeń terenowych dopuszczenie lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej lub pasów rowerowych na chodnikach,

f) dopuszczenie na odcinkach z pieszo-jezdnią rezygnacji z chodnika oraz ścieżki rowerowej,

g) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

4) dla terenu 3KD-Z ustala się, z zastrzeżeniem pkt 13:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem rezygnacji z chodnika na odcinkach z pieszo-jezdnią,

c) lokalizację ścieżki rowerowej,

d) dopuszczenie dodatkowo lokalizacji pieszo-jezdni do obsługi przyległej zabudowy, z placem do zawracania,

e) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

5) dla terenu 1KD-L ustala się:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację dwustronnych chodników,

c) dopuszczenie lokalizacji pasów rowerowych na jezdni lub chodnikach;

6) dla terenu 2KD-L ustala się:

a) lokalizację jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika,

b) dopuszczenie lokalizacji pasów rowerowych na jezdni;

7) dla terenu 3KD-L ustala się:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika,

c) dopuszczenie lokalizacji pasów rowerowych na jezdni;

8) dla terenów 4KD-L, 5KD-L ustala się lokalizację jezdni i dwustronnych chodników, z zastrzeżeniem pkt 13-14;

9) dla terenów 1KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 8KD-D ustala się lokalizację jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika;

10) dla terenów 2KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D ustala się lokalizację jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem zamiany na pieszo-jezdnię;

11) dla terenu 1KD-Dxs ustala się lokalizację pieszo-jezdni;

12) dla terenu 2KD-Dxs ustala się lokalizację pieszo-jezdni, z placem do zawracania w przypadku nieprzelotowego zakończenia jezdni;

13) dopuszcza się lokalizację dwóch elektroenergetycznych linii kablowych WN-110 kV na terenach: 2KD-Z, 4KD-L, 5KD-L i 3KD-Z;

14) w przypadku zmiany lokalizacji elektroenergetycznych linii kablowych WN-110 kV, na terenach 4KD-L i 5KD-L, nakaz wykorzystania rezerwy terenu pod nasadzenia drzew.

§ 16

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach dróg wewnętrznych, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) na terenach 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW lokalizację jezdni z co najmniej jednostronnym chodnikiem, z dopuszczeniem zamiany na pieszo-jezdnię;

3) na terenach 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, 5KDWxs, 6KDWxs, 7KDWxs, 8KDWxs, 9KDWxs, 10KDWxs, 11KDWxs:

a) lokalizację pieszo-jezdni,

b) lokalizację placu do zawracania w przypadku nieprzelotowego zakończenia jezdni, z dopuszczeniem odstępstw w miejscach ograniczeń terenowych.

§ 17

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków w odległości 8,0 m od skraju magistrali wodociągowej, wskazanej na rysunku planu, z wyjątkiem związanych z infrastrukturą wodociągową;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu:

a) terenu ZO/K w obszarze oddziaływania elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV,

b) terenów 2U i 4U, wynikające z przebiegu projektowanego kolektora sanitarnego, wskazanego na rysunku planu,

c) na terenach 4MN, 18MN i 1U, do czasu skablowania elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i wymiany stacji transformatorowych słupowych na wolno stojące;

3) przy nasadzeniach drzew i krzewów uwzględnienie przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

§ 18

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) klasy dróg publicznych:

a) na terenach KD-Z - zbiorczą,

b) na terenach KD-L - lokalną,

c) na terenach KD-D i KD-Dxs – dojazdową;

2) przystosowanie terenów dróg: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z do prowadzenia komunikacji autobusowej, poprzez lokalizację zatok autobusowych oraz zabezpieczenie odpowiednich parametrów jezdni na szlaku i skrzyżowaniach;

3) dopuszczenie lokalizacji zjazdów;

4) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

5) na terenach komunikacji dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego oraz rozwiązań przeciwhałasowych;

6) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 20 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

h) na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

i) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-h: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

7) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych: 20 stanowisk postojowych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów oświatowych: 20 stanowisk postojowych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

e) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych,

f) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,

g) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-f: 15 stanowisk postojowych;

8) na terenach U oraz na terenach MN/U, w przypadku lokalizacji zabudowy usługowej nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt. 6-7;

9) dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu na drogach publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oraz drogach wewnętrznych.

§ 19

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się:

a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci,

b) lokalizację magistrali wodociągowej, zgodnie z rysunkiem planu,

c) lokalizację kolektora sanitarnego, zgodnie z rysunkiem planu,

d) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się roboty budowlane:

a) w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

b) w zakresie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 20

Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-)  Grzegorz Ganowicz