## UCHWAŁA NR LXVII/1231/VII/2018

# RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 maja 2018 r.

| w sprawie | miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Armii Krajowej” w Poznaniu. |
| --- | --- |

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Armii Krajowej” w Poznaniu, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Armii Krajowej” w Poznaniu;

2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania, o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

2) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

3) strefie zieleni osiedlowej – należy przez to rozumieć obszar zagospodarowany zielenią, w szczególności drzewami i krzewami, wraz z dojściami do budynków, obiektami małej architektury oraz plenerowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi, w którym nie dopuszcza się lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów;

4) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej.

§ 3

W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW i 8MW;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczony symbolem MN/U;

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1U i 2U;

4) tereny zabudowy usługowej – oświaty, oznaczone symbolami 1UO i 2UO;

5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami 1ZP i 2ZP;

6) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczony symbolem E;

7) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami KD-G i KD-L;

8) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 1KDWpp, 2KDWpp, 3KDWpp, 4KDWpp, 5KDWpp i 6KDWpp.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację stref zieleni osiedlowej, wskazanych na rysunku planu;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) nowych wolno stojących garaży jedno- lub wielostanowiskowych, z uwzględnieniem § 8 pkt 2 oraz § 14 pkt 3 lit. b,

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:

- obiektów sportowych i obiektów związanych z ich obsługą,

- obiektów związanych z urządzaniem imprez okolicznościowych;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację kondygnacji podziemnych,

b) lokalizację ciągów pieszych lub rowerowych, innych niż wskazany na rysunku planu,

c) lokalizację tablic informacyjnych,

d) w przypadku przebudowy lub rozbudowy budynków zachowanie istniejącej geometrii dachu,

e) w przypadku przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku zachowanie istniejącej intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

2) na terenach: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW i 8MW, zachowanie zieleni wysokiej, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą techniczną, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń na danym terenie;

3) na terenach dróg publicznych i wewnętrznych zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewień, z dopuszczeniem, w przypadku przebudowy układu drogowego lub sieci infrastruktury technicznej, przesadzenia drzew kolidujących z inwestycją lub wycięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń drzew w pasie drogowym, pod warunkiem, że nowe nasadzenia nie będą kolidować z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną;

4) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

a) dla terenów: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW i 8MW, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) dla terenu MN/U, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) dla terenów 1UO i 2UO, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d) w przypadku lokalizacji:

- szkół, przedszkoli lub żłobków, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- domów opieki społecznej, jak dla terenów domów opieki społecznej,

- szpitali, jak dla terenów szpitali w miastach,

- obiektów zamieszkania zbiorowego, jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego;

5) zapewnienie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, MN/U, 1U, 2U, 1UO, 2UO, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 1KDWpp, 2KDWpp, 3KDWpp, 4KDWpp, 5KDWpp i 6KDWpp do sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem zagospodarowania ich na terenie;

7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów KD-G i KD-L do sieci kanalizacji deszczowej;

8) na terenach: 1ZP, 2ZP i E zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie;

9) dopuszczenie stosowania zasad akustyki budowlanej w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

10) dopuszczenie lokalizacji przegrody przeciwhałasowej wzdłuż terenu MN/U;

11) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, z wyjątkiem pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe;

12) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 6

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW i 8MW ustala się:

1) lokalizację budynków zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem lokalizacji poza nimi, w granicach danego terenu:

a) części budynków, takich jak: tarasy, balkony, wiatrołapy, schody, pochylnie, urządzenia dla osób niepełnosprawnych lub windy,

b) budynków, o których mowa w pkt 2 lit. d,

c) garaży podziemnych,

d) obiektów infrastruktury technicznej;

2) dopuszczenie:

a) lokalizacji usług w kondygnacji parteru lub kondygnacji podziemnej budynków wielorodzinnych,

b) zachowania, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych,

c) zachowania lub przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości innej niż ustalona w pkt 5,

d) na terenie 2MW zachowania lub przebudowy budynków usługowych,

e) lokalizacji garaży wyłącznie w kondygnacjach podziemnych,

f) lokalizacji placów zabaw, boisk i urządzeń rekreacji plenerowej;

3) powierzchnię zabudowy, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej:

a) na terenach: 1MW, 2MW, 5MW i 7MW nie większą niż 30% działki budowlanej,

b) na terenach: 3MW, 4MW, 6MW i 8MW nie większą niż 25% działki budowlanej;

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej;

5) wysokość zabudowy:

a) dla budynków na terenach: 1MW, 2MW, 3MW i 8MW – 5 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 17 m,

b) dla budynków na terenach: 4MW, 5MW, 6MW i 7MW – 18 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 54 m,

c) dla budynków infrastruktury technicznej nie więcej niż 3,6 m;

6) intensywność zabudowy, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej:

a) na terenach: 1MW, 2MW i 8MW od 0,6 do 2,3,

b) na terenie 3MW od 0,6 do 2,0,

c) na terenie 4MW od 2,0 do 5,9,

d) na terenie 5MW od 2,0 do 7,1,

e) na terenach 6MW i 7MW od 2,0 do 6,5;

7) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 12°;

8) dostęp dla samochodów do drogi KD-L lub do drogi KD-L poprzez drogi wewnętrzne wyznaczone na rysunku planu;

9) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 17.

§ 7

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U ustala się:

1) lokalizację budynków zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem:

a) lokalizacji poza nimi:

- części budynków, takich jak: tarasy, balkony, wykusze, ryzality, schody lub pochylnie,

- garaży podziemnych,

- obiektów infrastruktury technicznej,

b) zachowania, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków lub ich części, usytuowanych poza ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych, przy czym nie więcej niż jednego budynku na działce budowlanej,

b) garaży wbudowanych w budynki wymienione w lit. a;

3) dopuszczenie lokalizacji budynków przy granicy działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 1;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

6) wysokość budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 10 m;

7) intensywność zabudowy, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, od 0,1 do 1,8;

8) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 12°;

9) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną, nie mniejszą niż 450 m2;

10) dostęp dla samochodów do drogi KD-L poprzez drogę wewnętrzną 1KDW;

11) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 17.

§ 8

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ustala się:

1) lokalizację budynków zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem lokalizacji poza nimi:

a) części budynków, takich jak: tarasy, balkony, wiatrołapy, schody, pochylnie, urządzenia dla osób niepełnosprawnych lub windy,

b) garaży podziemnych,

c) obiektów infrastruktury technicznej;

2) na terenie 2U dopuszczenie lokalizacji garaży wielostanowiskowych;

3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnię biologicznie czynną:

a) na terenie 1U nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej,

b) na terenie 2U nie mniejszą niż 2% powierzchni działki budowlanej;

5) wysokość budynków – do 2 kondygnacji, przy czym nie więcej niż 12 m;

6) intensywność zabudowy, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, od 0,1 do 4,0;

7) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 12°;

8) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną, nie mniejszą niż 1700 m2;

9) dostęp dla samochodów do drogi KD-L poprzez drogi wewnętrzne, wyznaczone na rysunku planu;

10) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 17.

§ 9

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UO i 2UO ustala się:

1) lokalizację budynków zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) lokali użytkowych pełniących funkcję inną niż oświatowa, o powierzchni całkowitej nie większej niż 10% powierzchni całkowitej jednego budynku,

b) sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych,

c) obiektów infrastruktury technicznej;

3) powierzchnię zabudowy:

a) na terenie 1UO nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej,

b) na terenie 2UO nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

5) wysokość budynków:

a) na terenie 1UO – do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 9 m,

b) na terenie 2UO – do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 13 m;

6) intensywność zabudowy, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej:

a) na terenie 1UO od 0,05 do 1,4,

b) na terenie 2UO od 0,05 do 1,9;

7) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 12°;

8) dostęp dla samochodów do drogi KD-L poprzez drogi wewnętrzne, wyznaczone na rysunku planu;

9) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 17.

§ 10

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP ustala się:

1) lokalizację:

a) na terenie 1ZP – skweru lub zieleńca,

b) na terenie 2ZP – parku;

2) na terenie 2ZP:

a) lokalizację ciągu rowerowego o szerokości nie mniejszej niż 3 m, zgodnie z kierunkiem przebiegu wskazanym na rysunku planu,

b) dopuszczenie lokalizacji: budowli sportowych, urządzeń rekreacji plenerowej, boisk, placów zabaw, wybiegów dla zwierząt i urządzeń związanych z organizacją parku,

c) zapewnienie powiązania pieszego lub rowerowego pomiędzy terenem 5KDWpp a ul. Inflancką, zlokalizowaną poza planem;

3) stosowanie spójnych elementów zagospodarowania w zakresie oświetlenia oraz nawierzchni, w granicach poszczególnych terenów;

4) powierzchnię biologicznie czynną:

a) na terenie 1ZP nie mniejszą niż 50% powierzchni terenu,

b) na terenie 2ZP nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu;

5) zakaz lokalizacji naziemnych stanowisk postojowych dla samochodów.

§ 11

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala się:

1) lokalizację stacji transformatorowej;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 3,6 m;

5) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,4;

6) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 12°;

7) dostęp dla samochodów do drogi KD-L poprzez drogi wewnętrzne wyznaczone na rysunku planu.

§ 12

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-G i KD-L ustala się:

1) dla terenu KD-G:

a) lokalizację dwóch jezdni po nie mniej niż dwa pasy ruchu każda, rozdzielonych torowiskiem tramwajowym,

b) lokalizację torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację ścieżek rowerowych i chodników, z dopuszczeniem ich zamiany na ścieżki pieszo-rowerowe,

d) dopuszczenie lokalizacji przystanku tramwajowego,

e) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów;

2) dla terenu KD-L:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację obustronnych chodników,

c) lokalizację przystanków autobusowych,

d) dopuszczenie lokalizacji kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe,

e) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych.

§ 13

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW ustala się:

1) na terenach: 1KDW, 2KDW i 5KDW lokalizację jezdni o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m oraz co najmniej jednostronnego chodnika o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m lub jego fragmentów w nawiązaniu do zagospodarowania przyległego terenu, z uwzględnieniem pkt 3;

2) na terenach 3KDW i 4KDW lokalizację jezdni o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m oraz fragmentów chodników w nawiązaniu do zagospodarowania przyległego terenu, z uwzględnieniem pkt 3;

3) dopuszczenie zamiany jezdni i chodników na pieszo-jezdnie o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m;

4) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych;

5) dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu, w tym lokalnych zwężeń jezdni lub pieszo-jezdni.

§ 14

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDWpp, 2KDWpp, 3KDWpp, 4KDWpp, 5KDWpp i 6KDWpp ustala się:

1) lokalizację:

a) naziemnych parkingów lub garaży podziemnych,

b) jezdni lub pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m;

2) w przypadku lokalizacji budynków, o których mowa w pkt 3 lit. b, uwzględnienie maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu, z dopuszczeniem lokalizacji poza nimi: schodów, pochylni, wind lub garaży podziemnych;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) stróżówek,

b) na terenach 1KDWpp i 2KDWpp garażu wielokondygnacyjnego,

c) w przypadku garażu wielokondygnacyjnego o wysokości nie mniejszej niż 3 kondygnacje nadziemne, usług w parterze budynku, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) zakaz lokalizacji usług wymagających zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

5) powierzchnię zabudowy:

a) na terenie 1KDWpp nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,

b) na terenie 2KDWpp nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 5% powierzchni działki budowlanej;

7) wysokość zabudowy:

a) dla garaży wielokondygnacyjnych – od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 14 m,

b) dla stróżówek – do 3 m;

8) intensywność zabudowy:

a) na terenie 1KDWpp od 0,0 do 5,0,

b) na terenie 2KDWpp od 0,0 do 5,4,

c) na terenach: 3KDWpp, 4KDWpp, 5KDWpp i 6KDWpp od 0,0 do 3,0;

9) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 12°.

§ 15

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków:

a) na terenach 1ZP i 2ZP,

b) na terenach dróg publicznych i wewnętrznych, z wyłączeniem:

- kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe,

- stróżówek na terenach KDWpp,

- garaży wielokondygnacyjnych na terenach 1KDWpp i 2KDWpp;

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu.

§ 16

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) w zakresie klasyfikacji dróg publicznych:

a) na terenie KD-G – drogę główną,

b) na terenie KD-L – drogę lokalną;

3) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasów drogowych, w granicach planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;

4) parametry elementów zagospodarowania dróg publicznych zgodnie z ustaleniami planu i klasyfikacją;

5) na terenach dróg publicznych i wewnętrznych stosowanie spójnych elementów zagospodarowania w zakresie oświetlenia oraz nawierzchni, w granicach poszczególnych terenów;

6) dopuszczenie na terenach dróg lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem elementów układu drogowego, w tym rozwiązań przeciwhałasowych.

§ 17

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę, w zakresie stanowisk postojowych ustala się:

1) zapewnienie na działce budowlanej, z uwzględnieniem pkt 2, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym: 1,5 stanowiska postojowego, w tym 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 30 mieszkań,

b) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur lub urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

d) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

e) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych lub szkolnictwa wyższego: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

f) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

g) na każde 100 miejsc w teatrach lub kinach oraz w salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

h) na każde 10 łóżek w szpitalach: 20 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

i) na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

j) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. c-i: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

2) dla terenów: MW, U i UO dopuszczenie lokalizacji części stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na terenach KDWpp lub KDW;

3) zapewnienie na działce budowlanej stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur lub urzędów: 15 stanowisk postojowych,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych lub szkolnictwa wyższego: 20 stanowisk postojowych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

e) na każde 100 miejsc w teatrach lub kinach oraz w salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 5 stanowisk postojowych,

f) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,

g) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-f: 15 stanowisk postojowych;

4) w przypadku lokalizacji usług wymagających przeładunku towarów zapewnienie na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 1-3.

§ 18

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 4;

3) wysokość budowli związanych z infrastrukturą techniczną telekomunikacyjną – do 49 m od poziomu terenu;

4) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

§ 19

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz