## UCHWAŁA NR LXXIV/603/II/98

RADY MIASTA POZNANIA

Z DNIA 16 czerwca 1998 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru STAROŁĘKA MAŁA w Poznaniu.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Poznania uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STAROŁĘKA MAŁA w Poznaniu, zwany dalej planem.

§ 1

Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają :ulica Śliska, spółdzielcze osiedle mieszkaniowe, ulica Forteczna, projektowana III Rama, ulica R. Maya.

§ 2

Przedmiotem ustaleń planu są:

- Tereny budownictwa mieszkaniowego oznaczone na planie symbolem M.

- Tereny usług na wydzielonych działkach oznaczone na planie symbolem U.

- Tereny działalności gospodarczej oznaczone na planie symbolem AG.

- Tereny zieleni oznaczone na planie symbolem ZP.

- Tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na planie symbolem K.

- Zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczna.

- Zasady ochrony akustycznej.

- Zasady kształtowania sfery przestrzenno-wizualnej.

§ 3

Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

- Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

- Przeznaczenie terenów.

- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania.

- Linie zabudowy.

- Symbole graficzne oznaczające dominanty przestrzenne, zwarte pierzeje zabudowy, chronione obiekty kubaturowe, aleje drzew, osie widokowe.

- Tabela z wykazem szerokości ulic.

- Symbole liniowe określające przebieg projektowanego uzbrojenia są określone jako orientacyjne, do uściślenia w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 5

- Wyznacza się tereny budownictwa mieszkaniowego M.:

- Dla terenów budownictwa mieszkaniowego, oznaczonych symbolami 1m. do 17m. oraz 19m. do 22m. ustala się:

- Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa związana z prowadzeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust.1 podstawowego przeznaczenia terenu.

- Wolne tereny przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną oraz obiekty towarzyszące (garażowe, usługowo-nieuciążliwe dla otoczenia, rekreacyjne) z wyłączeniem zabudowy gospodarczej.

- Lokalizację nowych budynków mieszkalnych ustala się wzdłuż ulic wg obowiązujących linii zabudowy. Powierzchnia zabudowy tych budynków nie może przekraczać:

- dla działek o powierzchni do 600 m2: 25-30 %,

- dla działek o powierzchni do 600 m2: 20-25%, nie więcej niż 200 m2.

- Udział zieleni w zagospodarowaniu działki min. 50 %.

- Dopuszcza się usługi wbudowane w dom mieszkalny, zlokalizowane od strony ulicy, o wielkości stanowiącej nie więcej niż 1/3 powierzchni ogólnej.

- Wysokość domów mieszkalnych max 7,5 m. od poziomu ulicy do gzymsu. Na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych zaleca się nie podpiwniczać budynków.

- Bryła budynków dostosowana do charakteru architektury istniejącej (tradycyjna forma, dach stromy, bogaty detal).

- Ogrodzenia na frontowych granicach działek do wysokości 1,5 m., ażurowe.

- Dla kwartałów 11m., 12m., 13m., 14m., 16m., 17m. wprowadza się zakaz wjazdów bramowych z ulicy Fortecznej. Obsługa wyłącznie z sieci ulic dojazdowych i ciągów pieszych z dopuszczalnym ruchem kołowym dla mieszkańców i obsługi.

- Dla kwartału 1m. dopuszcza się wjazdy bramowe z ulicy R. Maya.

- Zagospodarowanie terenu w strefie uciążliwości linii energetycznej 110KV w kwartale 17m. zgodnie z warunkami podanymi w ust.6 pkt 2,

- Zabudowę u zbiegu ulic Fortecznej, Bystrej, Pochyłej, Warownej zaprojektować w formie zwartych pierzei z usługami wbudowanymi w partery budynków mieszkalnych.

Wysokość zabudowy do 7,5 m. od poziomu terenu do gzymsu budynku.

ł) Udział zieleni w zagospodarowaniu działki min. 50 %.

- Dla terenu budownictwa mieszkaniowego zorganizowanego, oznaczonego symbolem 18M/c ustala się:

- Teren przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną wraz z podstawowymi usługami towarzyszącymi.

- Realizacja zabudowy na podstawie jednego projektu zagospodarowania i w oparciu o jednolita koncepcję przestrzenną. Dopuszcza się nietradycyjne formy budynków pod warunkiem zachowania proporcji i wyrazu architektonicznego, charakterystycznych dla terenów zabudowy jednorodzinnej określonych w ust.1 pkt 1

- Wielkość działki 250-350 m2.

- Powierzchnia zabudowy do 50 %.

- Wysokość budynków mieszkalnych do 7,5 m. od poziomu terenu do gzymsu.

- Dla terenu na wschodniej granicy strefy uciążliwości linii energetycznej 110KV, wymagana jest lokalizacja zabudowy mieszkalno-usługowej w formie zwartej pierzei. Wysokość tej zabudowy od 7,5 do 11,5 m. od poziomu terenu do gzymsu budynku. Dopuszcza się lokalne przekroczenie wysokości na osi strumienia Bystry, w miejscu oznaczonym jako dominanta przestrzenna.

- Maksymalna wysokość zabudowy realizowanej w odległości 14 m. od granicy wschodniej opracowania nie może przekroczyć 5,5 m. od poziomu terenu do kalenicy budynku ze względu na przewidywane warunki akustyczne na obrzeżu planu.

- W ramach terenu należy zlokalizować stację transformatorową.

- Obsługa komunikacyjna od strony ulicy Warownej.

- Zagospodarowanie terenu w strefie uciążliwości linii energetycznej zgodnie z warunkami podanymi w ust.6 pkt 2.

- Parkowanie zapewnić w ramach terenu.

- Wyznacza się terenu usług U na wydzielonych działkach.

- Na terenach określonych w ust.2 ustala się:

- adaptację istniejącego bunkra na cele gastronomiczno-kulturalne 1U,

- lokalizację kościoła i obiektów parafialnych 2U,

- lokalizację placówki oświatowo-kulturalnej 3U,

- lokalizację zespołu handlowo-usługowego 4U,

- adaptację istniejącego obiektu handlowego 5U,

- Sposób zagospodarowania terenów określonych w ust.2 musi uwzględniać następujące warunki:

- usytuowanie zabudowy w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy, bądź osi widokowych w przypadku zabudowy na terenie 2U,

- udział zieleni w zagospodarowaniu działki min. 50 %,

- maksymalna wysokość budynków o funkcji usługowej 7,5 m. od poziomu terenu do gzymsu z wyjątkiem budynku kościelnego,

- przekroczenia wysokości dopuszczalne w miejscach oznaczonych jako dominanty przestrzenne,

- parkowanie zapewnić w granicach działki,

- forma budynków usługowych kształtowana w nawiązaniu do skali architektury lokalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

- w stosunku do akceptowanego bunkra istnieje obowiązek zachowania formy zewnętrznej oraz układu konstrukcyjnego bryły,

- zakaz wjazdu na tereny usług z ulicy Fortecznej.

- Wyznacza się tereny działalności gospodarczej 1AG, 2AG w stosunku do których ustala się następujące wymagania:

- Zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów służby zdrowia i oświaty.

- Dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych, obiektów magazynowych o uciążliwości nie przekraczającej granicy przyległych terenów, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

- Wysokość obiektów nie może przekraczać 13 m.

- Wysokość ogrodzeń do 1,5 m.

- Sposób zagospodarowania terenu winien uwzględniać 20 % udziału zieleni.

- Parkowanie zapewnić w ramach terenu przeznaczonego pod AG.

- Wjazd na teren 1AG z ulicy Obodrzyckiej na teren 2AG - z ulicy Pstrowskiego.

- W ramach terenu 2AG/E zlokalizować stację transformatorową.

- Wyznacza się tereny zieleni 1ZP-9ZP na których obowiązują następujące ustalenia:

- Zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem obiektów małej architektury.

- Utrzymanie starego drzewostanu.

- Na terenach zielonych 1ZP, 2ZP, 6ZP:

- wprowadzić wyłącznie zieleń ozdobną,

- zachować strumień Bystry jako ciek otwarty,

- zapewnić ciągły przepływ wody w strumieniu,

- naturalnie ukształtować brzegi cieku i umożliwić jego zasilanie przez wody opadowe,

- umożliwić dostęp do cieku w celu jego konserwacji, poprzez wyznaczenie pasa terenu o charakterze ogólnodostępnym, o szer. min. 3 metry od południowej krawędzi rowu dla terenów 1ZP, 2ZP i północnej krawędzi dla terenu 6ZP,

- przeprowadzić ścieżkę pieszą łączącą teren kościoła 2U z ulicą R. Maya.

- Dopuszcza się wariantowe zagospodarowanie terenu 3Z:

- reaktywacja cmentarza w formie kolumbarium,

- urządzenie parku osiedlowego.

- Teren 4ZP, 9ZP wykorzystać na zieleń izolacyjną,

- Teren 7ZP przeznaczyć na boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci.

- Teren 8ZP urządzić w formie nieogrodzonego skweru z min. 60 % udziałem zieleni.

- Wyznacza się tereny komunikacji K. dla których przyjmuje się następujące ustalenia:

- Na terenie objętym planem postuluje się wprowadzenie „strefy zamieszkania” lub obszaru „ruchu spokojnego”  z wyłączeniem ulicy Fortecznej i Obodrzyckiej będących ulicami zbiorczymi.

- Szerokość linii rozgraniczających ulic, oraz rodzaje nawierzchni zaznaczono w tabeli na rysunku planu. Dla ulic Pochyłej i Bystrej wymagane jest zastosowanie nawierzchni rozbieralnej.

- Dla niewydzielonych ciągów pieszych przyjmuje się szerokość 2,5-4 m.,

- Istniejące na ulicach aleje drzew podlegają ochronie i uzupełnieniu.

- Obsługa komunikacyjna terenów przyległych do ulicy Fortecznej z sieci ulic dojazdowych lub ciągów pieszych z dopuszczonym ruchem kołowym dla mieszkańców i obsługi.

- Obsługa komunikacyjna zachodniej części terenu 1m. dopuszczona z jezdni 
ul. R. Maya (KG.13 wg planu ogólnego) w postaci wjazdów bramowych.

- Komunikacja zbiorowa - autobusowa w ulicy Fortecznej i Obodrzyckiej 1KZ.

- Zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną.

Ustala się docelowe podłączenie całego obszaru objętego planem do miejskiej sieci uzbrojenia.

- W zakresie sieci wod.-kan. wymaga się:

- uzupełnienia brakujących odcinków wodociągu 150 mm w ulicach Czystej, Równej, Pochyłej, Śliskiej, Ochota,

- wybudowania sieci kanałów sanitarnych w ulicach wewnątrzosiedlowych i podłączenie ich do kolektora sanitarnego w ulicy Starołęckiej,

- poprowadzenia w ulicy Czystej kolektora sanitarnego do obsługi terenów Minikowa,

- doprowadzenia ścieków deszczowych poprzez system projektowanych kanałów deszczowych.

- W zakresie energetyki ustala się:

- adaptację istniejących stacji transformatorowych 1E, 2E,

- teren pod projektowane trafostacje 3E, 4E,

- lokalizacje orientacyjne na terenie 18 M/E oraz na terenie 2AG/E,

- zachowuje się strefę ochronną od istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia 110KV, z której obowiązują zakazy określone przepisami szczególnymi.

- W zakresie sieci gazowej i cieplnej ustala się:

- zaopatrzenie w gaz z dwóch stacji redukcyjnych: R-55 przy ulicy R. Maya, R-60 przy ulicy Falistej, usytuowanych poza granicą opracowania,

- budowa sieci rozdzielczej gazu niskiego ciśnienia w ulicach wewnątrzosiedlowych,

- ogrzewanie dla nowych inwestycji - indywidualne - gazowe, olejowe, elektryczne itp.,

- zakaz lokalizowania kotłowni węglowych dla nowych inwestycji.

- Ustala się następujące zasady ochrony akustycznej:

- Wyznacza się podstawowy dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w środowisku:

LAT (D/N) = 60/50dB - na obrzeżach obszaru objętego planem

LAT (D/N)= 55/45dB - wewnątrz osiedla,

LAT (D/N) = 50/40dB - dla hałasu przemysłowego (wewnątrz terenu),

- Poziom dźwięku w środowisku zewnętrznym, określony dla terenu planu wymaga działań, które muszą być zrealizowane w liniach rozgraniczających sąsiednich inwestycji (pogłębienie wykopu, podwyższenie skarpy wykopu lub wprowadzenie ekranu p/hałasowego dla III Ramy, wprowadzenie ekranu p/hałasowego wzdłuż ul. R. Maya),

- Celem uzyskania wymienionego w pkt 1 komfortu akustycznego wewnątrz osiedla wymaga się wprowadzenia ekranów roślinnych o wysokości 3 - 5 m. po obu stronach ulicy Fortecznej.

- W zakresie kształtowania sfery przestrzenno-wizualnej ustala się:

- Główną oś kompozycyjną planu wyznacza się na linii strumienia Bystry.

- Utworzyć powiązany komunikacją pieszą układ przestrzeni publicznych w formie:

- skweru ona zamknięciu osi kompozycyjnej planu na terenie oznaczonym symbolem 8ZP, wnętrz zielonych o charakterze rekreacyjnym 1ZP, 2ZP,

- powierzonego wnętrza ulicy 10KD.

- Oznaczone na rysunku planu dominanty architektoniczne i zwarte pierzeje zabudowy zaprojektować jako ważne elementy wyznaczające wnętrza, z zachowaniem ich spójności wizualno-przestrzennej.

- Przestrzenie publiczne wyposażyć w obiekty małej architektury, ławki, gazony, rzeźby itp.

- Dla obszaru zabudowy jednorodzinnej wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących. Wprowadzenie tablic informacyjnych dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania wielkością i kolorystyką do danego miejsca, gdzie mają być zlokalizowane. Lokalizację reklam dopuszcza się na terenach AG.

§ 6

Uchwalenie planu nie wywołuje zmian wartości nieruchomości.

§ 7

Na obszarze określonym w § 1 traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poznania przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Poznania nr X/58/II/94 z dnia 6 grudnia 1994 r.

§ 8

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

§ 9

- Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego.

Przewodnicząca

Rady Miasta  Poznania

/-/ Jadwiga Rotnicka

# UZASADNIENIE

## DO UCHWAŁY NR LXXIV/603/II/98

RADY MIASTA POZNANIA

Z DNIA 16 czerwca 1998 r.

- Zarząd Miasta przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starołęka Mała” na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Poznania nr:

XLIII/247/II/96 z dnia 19 czerwca 1996 r.

XLVI/297/II/96 z dnia 17 września 1996 r.

- Po ogłoszeniu w prasie Komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wystąpiono na piśmie do organów właściwych do uzgadniania planu oraz organów i jednostek organizacyjnych o wnioski i opinie (3.10.-8.11.96 r.). Do projektu planu złożono 22 wnioski.

- Po przyjęciu projektu planu przez Radę Techniczną Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, projekt został pozytywnie uzgodniony przez Wydział Gospodarki Przestrzennej - Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Sztab Wojskowy i Komendę Wojewódzką Policji oraz pozytywnie zaopiniowany przez organy zobowiązane do współpracy przy sporządzaniu m.p.z.p. (marzec - kwiecień 1997 r.).

- Projekt planu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko był wyłożony do wglądu publicznego w dniach 5.01.-26.01.98 r.

- Jednocześnie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu zostali powiadomieni właściciele nieruchomości, których interes prawny może być naruszony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do projektu złożono 15 zarzutów (w tym 2 zbiorowe) i 4 protesty.

- Na posiedzeniu Zarządu Miasta w dniu 9 kwietnia 1998 r. rozpatrzono wniesione protesty i zarzuty.  Postanowiono 1 zarzut odrzucić w całości i 4 w części, oraz 1 protest odrzucić w części.

- Na sesji w dniu 19 maja 1998 r. Rada Miasta Poznania uchwałą nr LXXII/541/II/98 w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starołęka Mała” oraz uchwałą nr LXX/542/II/98 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do ww. projektu podtrzymała stanowisko Zarządu Miasta.

- Dnia 3 czerwca br. zainteresowanym została doręczona uchwała Rady Miasta rozstrzygająca o nieuwzględnieniu złożonych zarzutów wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- W związku z upływem kadencji Rady Miasta w dniu 19 czerwca br., czyli przed upływem terminu możliwości złożenia skargi do NSA Zarząd Miasta postanowił wyłączyć z projektu uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Starołęka Mała” fragment terenu byłej Fabryki Maszyn Żniwnych w rejonie ul. Śliskiej i Romana Maya, którego dotyczy nieuwzględniony zarzut w części.

- Teren wyłączony z uchwalenia planu, objęty zostanie dalszą procedurą planistyczną zgodnie z wymogami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

- Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne dla wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- W związku z powyższym przyjęcie uchwały dla obszaru oznaczonego na rysunku planu „granica opracowania planu” - jest uzasadnione.

Wiceprezydent Miasta

/-/ arch. Jacek May